前  言

本预案是针对可能发生的环境事件,为保证迅速、有序、有效地开展应急与救援行动、降低事故损失而预先制定的行动方案。它是在辩识和评估潜在的重大危险、事故类型、发生的可能性及发生过程、事故后果及影响严重程度的基础上，对应急机构与职责、人员、技术、装备、设施（备）、物资、救援行动及其指挥与协调等方面预先做出的具体安排。

本预案明确了应急指挥、预防预警、应急响应、信息报送、善后处理等方面的职责和任务，包括总则、公司基本情况、环境风险源与环境风险评价、组织机构及职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应和措施、后期处置应急培训和演练、奖励、保障措施、预案管理（评审、备案、发布和更新）、预案实施和生效、附件、附则等14个方面的内容。

本预案启动后，各相关部门和人员要按照本预案的要求，认真做好突发环境事件的应急处置工作。

本预案适用于南京公用水务有限公司桥北污水处理厂突发环境事件的应急处置。

南京公用水务有限公司桥北污水处理厂

突发环境事件应急预案

发 布 令

各科室：

为认真贯彻执行国家环境法律法规，确保在重大事故发生后能及时予以控制，防止重大事故的蔓延，有效地组织抢险、救助、防止环境污染扩散，保障职工人身安全及公司财产安全。依据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（试行）（企业事业版）及我公司实际，本着预防为主、综合治理的方针，制定了我公司《南京公用水务有限公司桥北污水处理厂突发环境事件应急预案》。现予以发布实施。

各部门应按照《南京公用水务有限公司桥北污水处理厂突发环境事件应急预案》内容与要求，对职工进行培训和演练。以便在重大事故发生后，能及时按照预定方案进行救援，在短时间内使事故得到有效控制。

南京公用水务有限公司桥北污水处理厂

厂长：

年    月    日

目   录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	3

1.4 应急预案体系	4

1.5 工作原则	4

2 基本情况	6

2.1 公司基本情况	6

2.2环境风险源基本情况	6

2.3 公司周边环境概况	9

3环境风险源与环境风险评估	12

3.1环境风险源识别	12

3.2环境风险评价结果	12

3.3突发环境事件风险识别	13

3.4公司应急能力分析	15

4 组织机构及职责	16

4.1组织体系	16

4.2指挥机构组成及职责	16

5 预防与预警	22

5.1 环境风险源监控	22

5.2 预警行动	22

5.3 报警、通讯联络方式	23

6 信息报告与通报	25

6.1 内部报告	25

6.2 信息上报	25

6.3 信息通报	26

6.4 事故报告内容	26

6.5相关部门、单位、人员的联系方式	26

7 应急响应与措施	27

7.1  分级响应机制	27

7.2 应急措施	30

7.3 应急监测	31

7.4 突发事故产生的处置废物的处置措施	31

7.5 应急终止	32

7.6 应急终止后的行动	33

8 后期处理	34

8.1 善后处理	34

8.2 保险	35

9 应急培训和演练	36

9.1培训	36

9.2 演练	37

10 奖惩	38

10.1 奖励	38

10.2 责任追究	38

11 保障措施	39

11.1 经费保障	39

11.2 应急物资装备保障	39

11.3 应急队伍保障	39

11.4 通信与信息保障	39

12 预案的评审、备案、发布和更新	40

12.1 内部评审	40

12.2 外部评审	40

12.3 备案时间及部门	40

12.4 预案文本的发放	40

12.5 预案文本的更改	40

13 预案的实施和生效时间	42

14 附件及附图	43

附件1大气污染事件现场处置应急预案	44

附件2水污染事件现场处置应急预案	49

附件3技术安全说明危险化学品危险、有害性分析	62

附件4南京公用水务有限公司桥北污水处理厂主要设备清单	68

附件5环境应急处置及救援资源一览表	84

附件6应急救援人员一览表	85

附件7 环评批复	86

附件8 内部评审报告	90

附件9 外部评审报告	92

附件10 修改清单	94

# 1 总则

## 1.1 编制目的

根据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》规定,编制本预案为了提高南京公用水务有限公司桥北污水处理厂应对风险和预防环境突发事件的能力，以确保事件一旦发生时，能够确保迅速做出响应，有领导、有组织、有计划、有步骤的按事先制定的抢险救援工作方案，有条不紊地进行抢险救援工作，采取及时有效的措施，将事故影响降到最低限度，增强突发性环境事件的防范能力，减少风险，以保障企业员工和周围居民的人身安全与健康，使国家、集体和个人利益免受侵害。最大限度地减少财产损失，环境损害和社会影响。

## 1.2 编制依据

1.2.1 法律法规及规范性文件

(1)《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

(2)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日）；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第87号）；2008年6月1日

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第32号）；2000年9月1日

(5)《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）；2014年12月1日

(6)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

(7)《危险化学品登记管理办法》（2012年8月1日）；

(8)《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日，国务院第591号）；

(9)《危险废物经营许可证管理办法》（国务院第408号令）；

(10)《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环境保护总局令第27号）；2005年10月1日

(11) 《环境保护行政管理部门突发环境事件信息报告办法》（2011年5月1日）；

(12) 《危险化学品名录》（2015年版）；

(13) 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）；

(14) 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）；

(15) 《危险废物鉴别标准》（GB 508.1-2007）；

(16) 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）；

(17) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院[1998第253号令]）；

(18) 《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》GB/T29639-2013；

(19) 《化学品安全技术说明书编写规定范围》（GB 16483-2000）；

(20) 中华人民共和国环境保护部《关于进一步加强环境影响评价评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

(21) 《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（试行本，企业事业单位版）;

(22) 国家环境保护总局《关于开展化工石化建设项目环境风险排查的通知》（环发[2006]6号）；

(23) 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

(24) 《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》（2013 年04月03日）；

(25) 《国家突发环境事件应急预案》；

(26) 《江苏省突发公共事件总体应急预案》；

(28) 《江苏省环境污染事件应急预案》；

(29) 《南京市人民政府突发公共事件总体应急预案》；

(30) 《南京市突发环境污染事故应急预案》；

(31) 《浦口区突发环境污染事故应急预案》；

(32) 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发〔2015〕4号)

1.2.2 相关文件与资料

（1）公司各生产项目环境影响报告及安全评价报告；

（2）其他相关资料；

## 1.3 适用范围

1.3.1适用范围

本预案适用于固定资产属于南京公用水务有限公司桥北污水处理厂：

（1）运行过程中由于长时间停水、停电、设备故障等突发事件造成城市污水处理厂出水严重不达标的污染事故;

（2）暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏导致污水超标排放环境危险;

（3）原辅材料、产品的储存、使用以及运输环节产生的环境危险。

1.3.2 突发环境事件类型级别

根据公司可能发生的突发环境事件的发生过程、性质和机理，突发环境事件分为二类：

(1)大气污染事件；

(2)水污染事件；

按照突发环境事件严重性和紧急程度，依据其可能造成的危害程度，波及范围、影响大小，视人员及财产损失的情况，将突发环境事件由高到低的划分为较大环境事故（Ⅰ级即区级）、一般环境事故（Ⅱ级即公司级）。

## 1.4 应急预案体系

我公司应急预案体系根据有关法律、法规、规章、上级人民政府及其有关部门要求，针对我公司的情况制定消防应急预案、安全应急预案、突发环境事件应急预案。

突发环境事件应急预案包括突发环境事件综合应急预案和专项应急预案（水、大气）。

## 1.5 工作原则

公司在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

(1)坚持以人为本，预防为主

加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

(2)坚持统一领导，分类管理，属地为主，分级响应

接受政府环保部门的指导，使公司的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强公司各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应

(3)坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源

积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为本公司和其它公司及社会提供服务，在应急时快速有效。

# 2 基本情况

## 2.1 公司基本情况

南京公用水务有限公司桥北污水处理厂位于浦泗公路与滨江大道交叉口西南侧，占地约10.59公顷。污水厂总规模为20万m3/d。

表2-1  项目审批建设情况

| 序号 | 项目名称 | 批复情况 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市桥北污水处理系统工程环境影响报告书 | 苏环管【2008】253号 | 已建设 |
|  | 省发改委关于桥北污水处理系统一期工程利用世行贷款项目建议书的批复 | 苏发改投资发【2007】730号 | 已建设 |

## 2.2环境风险源基本情况

2.2.1  南京公用水务有限公司桥北污水处理厂处理能力总规模20 万t/d，现已建设10万t/d。

2.2.2南京公用水务有限公司桥北污水处理厂主要设备清单

见附件4  南京公用水务有限公司桥北污水处理厂主要设备清单。

2.2.3南京公用水务有限公司桥北污水处理厂主要原辅材料情况

主要原辅材料见表2-2

表2-2   主要组成一览表

| 序号 | 名称 | 年消耗量 | 最大储存量 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NaClO (10%)溶液 | 460吨 | 10吨 | 储罐 |
| 2 | PAC | 275吨 | 30吨 | 储罐 |
| 3 | PAM | 18吨 | 2吨 | 仓库储存 |

2.2.4南京公用水务有限公司桥北污水处理厂主要危险物料的理化及毒理特征

见附件3 南京公用水务有限公司桥北污水处理厂技术安全说明危险化学品危险、有害性分析

2.2.5南京公用水务有限公司桥北污水处理厂主要生产工艺

主要生产工艺简述：

桥北污水处理厂采用强化脱氮的改良型A/A/O工艺，并降低设计负荷，直接设计为一级A出水标准，同时充分利用进水碳源，直接把NH3-N和TN亦处理达到一级A标准，然后通过后续的深度处理工艺控制出水中的SS和TP，并进一步控制出水中的CODcr、BOD5等污染指标。

1）、生化池：由厌氧区、前置缺氧区、好氧区Ⅰ、后置缺氧区、好氧区Ⅱ组成，进水分二部分进入生物反应池厌氧区，为了克服回流污泥中硝酸盐对除磷效果的影响，在厌氧区前段设一个回流污泥反硝化池（预缺氧池）用于去除回流污泥中富含的硝酸盐，以降低或消除硝酸盐对厌氧区释放磷的影响，从而保证系统除磷效果。一小部分进水（5~10%）进入预缺氧段，大部分进水（90~95%）进入厌氧段，污泥在厌氧区进行释磷反应后，大部分（60~80%）进入前置缺氧区，利用污水中碳源对内回流中硝基氮进行反硝化，然后进入好氧区进行有机物降解、硝化和磷的吸收，小部分（20~40%）污水超越进入后置缺氧区，为反硝化提供碳源。后段的好氧区Ⅱ主要用于强化整个系统的硝化效果，由前段的好氧区Ⅰ至后置缺氧区的出水为反硝化提供硝基氮，后置缺氧区出水进入后段好氧区Ⅱ以去除后置反硝化剩余的有机物和保证氨氮的完全硝化，并吹除氮气，以保证污泥在二沉池中的沉淀效果。好氧区Ⅱ出水部分回流至前置缺氧区。

2）、生化反应池出水进入二沉池进行泥水分离，二沉池出水通过重力自流进入深度处理环节的高效混凝沉淀池，在高效混凝沉淀池内混凝沉淀处理后至滤布滤池过滤，进一步降低出水中的CODcr、BOD5、SS、TN、TP等污染物指标，然后流入紫外消毒池。

3）、紫外消毒池：紫外线消毒技术是物理杀菌过程，它利用紫外波段破坏水体中各种病毒、细菌以及其他致病体中的DNA结构，使其无法自身繁殖，达到去除水中致病体和消毒的目的。紫外线消毒无需投加药剂，同时考虑到新标准对污水厂出水细菌数有要求，而要达到此要求，则需常年消毒。

污水处理流程详见下图。

图2-1 污水处理流程图

2.2.6 南京公用水务有限公司桥北污水处理厂产污环节分析

（1）废水：最终出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准。

（2）废气：采用化学除臭，药剂采用天然植物提取液。远期随着除臭要求的提高和经济发展可以逐步采用生物滤池除臭。

将植物提取液通过专业雾化装置安装在臭气发生源周围，让雾化的植物提取液分解空间内的异味分子，使不断散发的臭味分子在没有扩散到周围之前予以消除，从而消除异味，改善环境质量。根据臭气的浓度可随时调节控制器的操作参数，达到最佳除臭效果。

（3）固废：公司固废主要有：污水处理厂固体废物主要来自格栅栅渣、沉砂池的沉砂、剩余污泥脱水后的泥饼以及生活垃圾等，格栅栅渣、剩余污泥脱水后的泥饼进行外运、焚烧。

（4）实验室产生的危废量较小，暂存危废库房（具体位置见平面布置图）

## 2.3 公司周边环境概况

2.3.1 自然环境概况

(1)地理位置

南京地处长江下游的宁镇丘陵山区，北纬31°14″-32°37″，东经118°22″-119°14″，总面积6597平方公里。南京东连富饶的长江三角洲，西靠皖南丘陵，南接太湖水网，北接辽阔的江淮平原。境内绵延着宁镇山脉西段，长江横贯东西，秦淮河蜿蜒穿行。全市平面位置南北长、东西窄，南北直线距离150 km，中部东西宽50-70 km，南北两端东西宽约30 km。

南京公用水务有限公司桥北污水处理厂位于浦泗公路与滨江大道交叉口西南侧。

具体地理位置见附图1。

厂区周围概况见附图2。

(2)地形地貌

浦口区境内地形顺长江之势呈东北、西南走向。地貌多姿，集低山、丘陵、平原、岗地、大江、大河为一体，区域属宁、镇、扬丘陵山地西北边缘地带，地势中部高，南北低。老山山脉由东向西横亘中部，制高点大刺山海拔442.1米，平原标高5-7米，山地两侧为岗、塝、冲相间的波状岗地，临江、沿滁为低平的沙洲、河谷平原。土壤多样，水稻土、潮土、黄棕壤占97%以上。

浦口区地质具有多层次的特点。地层复杂，构造中含褶皱构造、断裂构造。岩石多为白云石、石英石及石灰石。土质主要为砂土、亚粘土等，地耐力8-10吨/平方米左右。

(3)水文

浦口区地表水资源十分丰富，境内分属长江与滁河两条水系，以老山山脉自然分隔，以南为长江水系，以北为滁河水系。建设项目所在地附近主要水系为长江南京段。长江是我国的第一大河，流域面积180万平方公里，长约6300公里，径流资源占全国总量的37.8%。

本项目东南侧为石头河水系，石头河最终流向长江。

(4)气候气象

公司所在地区属北亚热带季风气候，温和湿润，雨量适中，四季分明，降雨量四季分配不均。

(5)生态

浦口生态环境多样，植物种类繁多，植被资源丰厚。植被类型从平原、岗地到低山分布明显，低山中上部常以常绿针叶为主，山坡下部及沟谷地带，以落叶阔叶林为主。河渠池塘多生长浮水、挺水水生植被。浦口区生态环境优良，绿化率达43％；绵延百里的老山国家级森林公园，是南京的绿肺和氧吧。

2.3.2 社会环境概况

南京市位于长江中下游平原，北、西、南三面与安徽省接壤，东面分别与省内的仪征、句容、溧阳为邻。总土地面积6579.93平方公里。现辖13区，人口520余万。

南京素有“虎踞龙盘”之称，有2400多年的建城历史，是我国著名的六大古都之一、长江中下游地区重要的中心城市和内河第一大港、我国东部地区的一座综合性工业基地。

2.3.3 环境保护目标

公司所在区域环境保护敏感目标见表2-6。

表2-6  环境保护目标表

| 环境 | 保护目标 | 规模 | 方位 | 最近距离（km） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 新化十二组 | 约1000人 | 西 | 0.570 | 2类区 |
|  | 新华村 | 约2000人 | 西 | 1 |  |
|  | 润泰花园 | 约500人 | 西南 | 0.87 |  |
|  | 威尼斯水城 | 约1.5人 | 南 | 1 |  |
|  | 江岸水城 | 约5000人 | 西南 | 1.6 |  |
|  | 天润城 | 约2万人 | 西南 | 2.2 |  |
| 地表水环境 | 石头河（排水河道） | 小河 | N | 0.19 | Ⅳ类水体 |
| 声环境 | 厂界 | / | 200m范围 | / | 3类区 |
| 生态 | 浦口区桥北滨江湿地公园 | / | 南 | 0.5 | 二级管控区 |
|  | 龙王山景区 | / | 北 | 5 | 二级管控区 |
|  | 南京老山森林公园 |  | 西南 | 7 | 一级管控区 |

2.3.4南京公用水务有限公司桥北污水处理厂收集区主要企事业单位污染源情况

| 企业名称 | 排放污染物 |
| --- | --- |
| 浦口医院 | 主要排放污染物包括医疗废弃物、医疗废水、食堂油烟等，主要污染指标有细菌、化学需氧量、磷 |
| 南京尧盛包装制桶有限公司 | CODcr、氨氮 |
| 南京市天井洼有机废弃物处理场 | CODcr、氨氮 |
| 中车集团南京浦镇车辆厂医院 | COD、氨氮、悬浮物、阴离子表面活性剂。 |

# 3环境风险源与环境风险评估

## 3.1环境风险源识别

（1）生产设施风险识别

根据公司的工艺过程、装置特点及其原辅材料、中间物料和产品的特性、配套工程组成情况，对项目生产工艺系统进行分解。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，将项目按照产品、生产装置等分为不同的功能单元，各功能单元可以独立分割开，在发生事故时，可以有阀门切断单元，不影响其他单元。

（2）物质风险识别

经与风险导则相关内容对照，根据企业环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量。

| 序号 | 物质 | 最大储存量（t） | 临界量 （t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 10吨 | 100 （178） | 0.01 |
| 2 | PAC | 30吨 | 50 （236） | 0.6 |
| 3 | PAM | 2吨 | 50 （236） | 0.04 |
| 总计 |  |  |  | 0.65 |

南京公用水务有限公司桥北污水处理厂经过核实计算Q值，南京公用水务有限公司桥北污水处理厂环境风险为一般风险。

## 3.2环境风险评价结果

风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、物理爆炸、液体化学品泄漏等几个方面，根据对同类行业的调研、生产过程中各个工序的分析，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定最大可信事故及其概率。

（1）最大可信事故概率分析

根据事故发生情况的相关资料，结合有关规范，得出设备事故发生频率Pa，见表3-1。

表3-1   事故频率Pa取值表        单位：次/年

| 设备名称 | 反应容器 | 储罐/钢瓶 | 管道破裂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故频率 | 1.1×10-5 | 1.2×10-6 | 6.7×10-6 |

（2）最大可信事故的确定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。由表3-1可知，储存区原料泄漏、管道破损等事故的发生概率均不为零。

结合厂区实际情况，主要考虑管道的损坏，因此确定本项目的最大可信事故为：管道的损坏，事故发生概率为1.2×10-6次/年。

## 3.3突发环境事件风险识别

1、生产过程中由于设备故障等突发事件导致污水超标排放环境危险性分析

污水处理厂是城市重要的基础公用设施，污水处理厂运行过程中突发事故会导致处理效率下降或污水处理厂无法工作，使大量污水外泄，对地表水环境造成影响。

根据污水厂生产工艺分析，废水处理过程中存在的环境危险和危害主要有污水处理厂发生故障造成的环境危险： 主要是污水处理厂设备发生故障或设备大修而无备用设备，或备用设备无法启用，将导致进场废水得不到处理从而引起超标排放，处理水池管道渗漏、堵塞也会引起污水超标排放的环境风险。

2、自然灾害引发的环境危险性分析

（1）暴雨

由气象资料可知，该区域夏季经常有暴雨出现，暴雨对污水处理厂所造成的影响，一方面是水量增加，影响处理工艺，另一方面是雨量增加，可能淹没配电房和风机房，导致系统崩溃，污水处理厂停运。

（2）高温、严寒

本地区极端最高气温38.7℃，极端最低气温-8.4℃。酷暑高温条件下工作，可能会因工人中暑，造成操作失误，从而引起危险化学品泄漏或爆炸；低气温可能导致室外设备设施如危险化学品生产储存设施及液料输送泵、输送管线故障、冻损破裂，从而导致有害物质的泄漏，污染厂区及周边环境；过高气温还可能导致设备设施突发故障，从而使工艺过程中断，导致化学危险物的泄漏或溢出。

3、出水水质超标引起的环境危险性分析

出水水质是验证污水处理厂是否正常运行的重要指标。污水处理厂出水水质超标将对排入石头河造成严重的危害，如果影响是短期的，通过石头河的稀释、自然净化等作用后，危害会逐步减小，如果是长期的，将严重污染排入石头河，造成严重的经济和环境损失，影响长江水源。

## 3.4公司应急能力分析

（1）厂区留有足够的消防通道，并保证消防、急救车辆到达该区域畅通无阻。同时人流、物流不交叉，道路宽度符合规范要求。

（2）建立了完善的消防设施，包括火灾报警系统等。

（3）厂区内有大量消防栓、灭火器，可以及时扑灭初期火灾。

（4）厂区常备各类应急物资。依据重特大事件应急处置的需求，建立健全以应急物资储备为主，社会救援物资为辅的物资保障体系。

（5）厂区有污水池可作为缓冲池作为事故废水，消防废水应急，如果废水量过大防止废水流入外环境，可采用沙袋封堵厂门。

（6）公司监测小组可实现废水24小时连续监测。

# 4 组织机构及职责

## 4.1组织体系

南京公用水务有限公司桥北污水处理厂成立突发环境事件应急指挥机构，负责组织实施事故应急救援工作，组织机构图如下：

应急指挥信息流向图如下：

## 4.2指挥机构组成及职责

4.2.1 指挥机构组成

总指挥：严小明

现场指挥：邹超 现场最高管理人员（副厂长级别以上）

警戒疏散组组长：刘岩

抢险救援组组长：王杨

设备抢修组组长：唐炽峰

环境保护组组长：王正勇

4.2.2指挥机构的主要职责

4.2.2.1应急救援指挥部主要职责

1）贯彻执行国家、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

2）组织制定突发环境事件应急预案；

3）组建突发环境事件应急救援队伍；

4）负责应急防范设施的建设；以及应急救援物资的储备；

5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑冒滴漏；

6）负责组织预案的审批与更新；

7）负责组织外部评审；

8）批准本预案的启动与终止；

9）确定现场指挥人员；

10）协调事件现场有关工作；

11）负责应急队伍的调动和资源配置；

12）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

13）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

14）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行报告、事件调查、经验教训总结；

15）负责保护事件现场及相关数据；

16）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边公司、村落提供公司有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

4.2.2.2应急救援总指挥主要职责

1）接受区应急响应中心和上级主管部门的领导，请示并落实指令；

2）审定并签发公司的应急救援预案；

3）下达预警和预警解除指令；

4）下达预案启动和预案终止指令；

5）向上级主管部门汇报事件情况，事件发展的预测；

6）确定现场指挥部人员名单和聘请专家名单，并下达派出指令；

7）指派专人负责接待上级主管部门领导和新闻媒体;

8）统一和协调公司内部的应急资源；

9）联系求助、协调社会救援力量；

10）审核向地方政府及其行业有关部门的报告；

11）审查应急工作的考核结果和审批应急救援费用。

4.2.2.3应急救援成员主要职责

在公司事故应急总预案启动后，均负有保证应急指挥中心指令能及时、准确地传达到本单位相关人员，按公司总体预案组织本单位人员正确处理，有序、高效地贯彻落实本单位事故应急的责任。

1）接到应急指挥中心应急启动指令后，立即通知应急指挥中心成员并同时联系好交通工具，确保各成员单位应急处置的人员能及时赶到事故现场；

2）按照应急预案进行事故现场的应急指挥；

3）发生各类事故后，迅速了解事故的详细情况，向上级主管领导（经理）汇报事件情况，向公司应急指挥中心汇报重大突发性事件发生和应急救援情况，事件发展的预测；

4）监控和记录生产现场的报警信号（包括火灾、可燃物料、有毒物料报警）；

5）应急处理期间向各部门(小组)传达应急指挥中心的各项应急指令；

6）负责应急处理期间生产的组织及调度。

4.2.2.4应急救援分组主要职责

（1）警戒疏散组

事故现场警戒及人员疏散工作；负责对公司周围企业信息通报工作；负责事故应急过程中公司外来人员管理工作。

（2）抢险救援组

负责指挥支援消防队员及现场人员开展火灾补救战斗；负责协助现场总指挥做好应急救援的事务性工作；负责事故应急救援业务技术培训、事故现场安全技术指导工作；负责事故现场各应急小组信息联络工作。

负责事故场所生产系统开、停车物料调度工作；负责事故周边车间开、停车物料调度工作；负责事故现场设备、设施抢修及技术资料提供、指导工作；

（3）设备抢修组

负责事故现场设备、设施抢修及技术资料提供、指导工作；负责事故预防所需设备、器具准备、制作及日常维护工作。

（4）环境保护组

负责事故现场及有害物质扩散区或浓度监测工作；负责事故现场洗消用水污染指标检测工作。

负责事故现场洗消用水流向控制工作；负责事故泄漏物和受污染物品的安全处置工作。

4.2.2.5在场职工主要职责

在应急救援分队采取行动的同时，在场的职工凭借对公司设备、工艺流程等情况的熟识，积极配合应急救援分队的行动。

(1)熟悉公司重点目标情况和应急救援方案、所有行动必须符合应急救援方案。

(2)对泄漏事故，采用适当的手段降低污染物的危害程度。

(3)对火灾爆炸事故，选用相应的灭火器材，迅速控制火势和扑灭火灾。

(4)负责对染毒人员和公司房、道路进行清洗、消除事故后果。

(5)对具有火灾、爆炸性质的危险点进行监控和保护，防止事故扩大及二次事故。

(6)熟悉公司重点目标的设备、工艺流程等情况和应急救援方案， 发生化学事故时在具有防护措施的前提下，关闭系统，制止化学物质的泄漏。

(7)负责抢修设备，切断电源，转移易燃易爆危险化学品，防止事故扩大，降低事故损失，抑制危害范围的扩大或其它情况材料吸收。大量泄漏构筑围堤，用泡沫覆盖，降低蒸汽危害。回收或运送至废物处理场所处置。降低环境污染。

（8）对发生的事故案级别处理，严格执行撤退程序及方式。

# 5 预防与预警

## 5.1 环境风险源监控

1、在污水处理装置区设置火灾报警设计，手动报警按钮、火灾警铃等。

2、重点部位装有24小时监控摄像。

3、公司设置值班人员，对重点区域（污水处理装置区、污水排口）实行24小时巡回检查。

4、废水总排口设置在线监控设施，监控因子有：流量、COD等，24小时不间断实时监控COD污染因子的数据，保证出水水质达标。

## 5.2 预警行动

相关部门或人员收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照预案进入预警状态。

进入预警状态后，指挥部及有关部门应当采取以下措施：

预警条件

（1）消防栓的损坏；

（2）气象部门等通知有极端天气发生或其他地质灾害预警时；

（3）发生生产安全事件可能次生突发环境事件时；

（4公司周边企业发生突发事件影响到本公司情况下，公司应启动相应级别应急响应。

预防措施

（1）发现消防栓的损坏应立即组织相关人员进行维修；

（2）公司自接到上级通知后立即下达全厂停机命令，并且切断电源，如有必要相关人员撤离至安全地带；

（3）发生生产安全事件可能次生突发环境事件时，应立即启动相应的预案；

（4）当周边边企业发生突发事件影响到本公司时，公司应急指挥部根据受影响情况或可能受影响范围，启动一级应急响应。如有需要应派遣抢险队员支援发生事件企业，参与抢险队员听从现场应急指挥部指挥。

指挥部在突发环境事故无法控制的情况下，应立即上报浦口环保局。

对污染危害不大、影响范围较小，尚达不到预警级别的环境事件，由各部门按照相关应急预案自行处置，并按时上报指挥部。

## 5.3 报警、通讯联络方式

当公司内发生污染环境或破坏（影响）生态的突发事故时，无论事发原因如何、事故影响程度大小，也无须等待事故等级认定结果，都要及时进行汇报。

事故发生后，事故当事人或发现人应立即向现场负责人报告，由现场负责人向上一级报告，再由环保部经理向高层值班领导报告。公司高层值班领导接到上报事故汇报后，应及时向南京浦口区应急指挥中心和环保局汇报；如果是人身死亡事故立即向浦口安全生产监督局、南京市公安局等部门报告；如果是火灾事故应立即报告浦口区消防队，如发生急性中毒事故应先向浦口中心医院，在报告的同时，现场人员应及时采取抢救措施。如果事故较严重应通知周边企业。

报警的内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、受害面积及程度、事故潜在的危害程度、转化方式趋向等情况。

相关人员、单位电话通讯录见附件6。

# 6 信息报告与通报

## 6.1 内部报告

当事故等级难以确定，污染物有可能排入环境中时，应立即用电话等快捷通讯方式向厂长报告，若厂长不在可向公司副厂长、环保部经理等主管人员报告；报告后在事件应急处置的多个时段，用电话等快捷通讯方式向公司领导续报，至应急终止；应急终止后，以书面形式向公司领导报告事件发生、处置的详细情况及对环境影响初评估。

正常报告程序：操作人员巡检发现物料泄漏，要及时报告值班领导。值班领导立即向环保部经理报告，简要说明事故时间、地点、泄漏物料名称及泄漏情况。环保部经理根据事故的影响程度初步判定事故级别，并启动相应的应急程序。当发生较大泄漏时，应立即向公司应急指挥中心汇报，不得延误。

24h联系电话：025-66607895；

## 6.2 信息上报

当事件已经达到或可能对外环境造成影响时，须立即向浦口应急指挥中心和浦口环保局报告。报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后起1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事故处理完毕后立即上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：事故的类型、发生时间、发生地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、受害面积及程度、事故潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事故发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，在初报和续报的基础上，报告处理事故的措施、过程和结果，事故潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题等详细情况。

## 6.3 信息通报

指挥部须将污染监测数据和现场调查情况上报浦口环保局，由浦口环保局根据实际情况，按有关规定，决定是否向可能受影响的区域通报事件信息，其他相关部门及个人未经批准，不得擅自泄露事件信息。

公司对外联络部门会秉着实事求是的原则向相关部门及新闻部门发布事故的伤亡情况、救援处置情况、事故调查结果、事故处理追究情况，环境污染和处置情况。

## 6.4 事故报告内容

事故信息报告至少应包括事件发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋向，可能受影响区域及采取的措施建议等。

## 6.5相关部门、单位、人员的联系方式

见附件6。

# 7 应急响应与措施

## 7.1  分级响应机制

7.1.1  预案分级

按照环境事故发生的严重性和紧急程度，公司环境事故分为如下二个级别：

(1)较大环境事故（Ⅰ级即区级）

此类事故所能造成的影响可波及临近的其他公司，但能被公司以及周边公司的力量控制。

(2)一般环境事故（Ⅱ级即公司级）

此类事故的影响可波及公司内部其他装置或公用设施、但不会对公司区域以外的其他公司、社区造成影响，并且能被公司的力量所控制。

7.1.2 分级响应程序

按照突发环境事故的可控性、严重程度和影响范围，以及公司环境事故分级情况，公司突发环境事故的应急响应分为较大（Ⅰ级响应）、一般（Ⅱ级响应）。超出本应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援组织机构启动上一级应急预案。

预案分级响应程序如下：

(1)Ⅰ级（区）响应

当公司发生事故的影响已经或可能超出公司控制范围时，应立即通知相邻的其他公司启动相应的应急预案，并向地方政府通报。

发生重大化学品火灾，并且在短期内无法有效控制、存在爆炸的危险；

发生重大环境污染（包括水体污染、土壤污染和大气污染）的事故。

(2) Ⅱ级（公司级）响应

当公司内部装置发生下列情况时立即启动“Ⅱ级（公司级）事故应急预案”，并做好启动“Ⅰ级（区）事故应急预案”的准备。

未能立即控制或扑灭的化学品火灾、爆炸事故，请求消防部门援助；

危险化学品泄漏200公斤以上；

发生人员死亡、重伤且还在进一步扩大的事故；

发生事故的后果超出装置控制范围的事故；

其它将会危及人员生命或造成财产损失50万元以上的事故。

应急响应图如下：

7.1.3 应急响应内容

在值班人员或生产人员遇到下列情况时，应立即启动事故应急救援预案：

(1)发现有毒物料泄出，已经造成周围气体环境变化；

(2)发生火灾或爆炸事故。

当公司应急组织机构接到环境污染事故的信息后，立即按下列程序和内容响应：

(1)立即启动并实施本公司应急预案，并向上级主管部门汇报；

(2)启动本公司应急指挥机构；

(3)协调组织应急救援力量开展应急救援工作；

(4)需要其他应急救援力量支援时，向上一级应急救援组织机构请求支援。

## 7.2 应急措施

7.2.1大气污染事件现场处置应急预案

见附件1。

7.2.2水污染事件现场处置应急预案

见附件2。

7.2.3 受伤人员现场救护、救治与医院救治

伤者应迅速脱离现场，转移到空气新鲜的地方，松开扎紧的衣服，仔细检查病人的病情。在搬运过程中，要注意冷静，注意安全。现场急救注意事项:选择有利地形设置急救点；做好自身及伤病员的个体防护；防止继发性损害；至少2－3人为一组集体行动；所用救援器材具备防爆功能。

尽快联系附近医院。到医院就诊后，由医师根据病情进行受伤程度分级。

## 7.3 应急监测

应急监测是环境监测人员在事故现场，用小型、便携、简易、快速检测仪器和装置，在尽可能短的时间内对事述内容：①污染物质的种类；②污染物质的浓度；③污染的范围及可能造成的危害等作出判断的过程。

一旦出现应急环境事件，第一时间上报浦口区环保局。

## 7.4 突发事故产生的处置废物的处置措施

厂区发生火灾、泄露事故时，在对设备进行灭火及稀释物料等应急救援过程中会产生大量的含物料废水，含物料废水进入厂区事故水收集系统。发生大量物料泄露时，应覆盖泄露源附近雨水井，并关闭厂区污水总阀门及雨水总阀门，将厂区与外环境相连接的沟、管、口进行封堵，防止物料及含物料废水进入厂区附近的河流。

事故结束后，部分设备、场地在事故过程中沾染了泄露物料，需用大量水进行冲洗，在洗消处置时应覆盖洗消场所附近雨水井，若洗消水量过大，必要时应关闭厂区污水总阀门及雨水总阀门，将厂区与外环境相连接的沟、管、口进行封堵，防止含物料废水进入厂区附近的河流。含有物料的冲洗水经厂区内管网收集排入污水缓冲池，或用泵泵送至污水缓冲池委托有资质单位处理。

事故处理过程中产生的废弃救援物资及其他受污染的废弃物，如废弃防护手套、不可再利用的简化防护服、防毒面具、受污染土壤、废弃灭火器等，可暂存于危废暂存场所，在事故结束后委托有资质单位处理。

## 7.5 应急终止

1、应急终止的条件

符合下列条件，即满足应急终止条件：

(1)事件现场得到控制，事件条件已经消除；

(2)污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

(3)事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

(4)事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

(5)采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期负面影响趋于并保持在尽量低的水平。

2、 应急终止的程序

(1)应急终止时机由现场应急指挥组确认，经现场应急指挥组批准；

(2)现场应急指挥组向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

(3)应急状态终止后，应急环境监测组继续进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止。

3、应急状态终止后，企业应继续进行跟踪环境监测和评估工作的方案。

## 7.6 应急终止后的行动

(1) 通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除；

(2)对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

(3)应急指挥组配合有关部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

(4)编制突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。

(5)根据环境事件的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订。

(6)参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

(7)进行环境危害调查与评估，对周边大气环境进行检查，统计周边人员的健康状况（主要是中毒、致死情况）。

(8)对于由于我公司的环境事故而造成周边人员伤害的，统计伤害程度及范围，对其进行适当经济补偿。

(9)根据事故调查结果，对厂区已有的防范措施与应急预案做出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

(10)做出污染危害评估报告，设置应急事故专门记录人员，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理，并上报当地政府。

# 8 后期处理

## 8.1 善后处理

8.1.1污染物处理

本着科学处理、尽可能减少对周围环境污染的原则对因发生事故而产生的污染物进行处理。

对于有毒有害的污染物，禁止直接排入下水道中，采用合适器具将污染物收集起来，集中进行处理。

8.1.2事故后果影响消除

应急结束后，事故发生部门负责善后事宜，包括事故现场清理、人员重新调配、设备调试等工作。出现人员伤亡的，所属部门立即安排人员进行护理工作，负责联系治疗资金的来源，对受灾人员进行安置及损失赔偿。

8.1.3生产秩序恢复

确认事故现场无隐患后，事故发生部门调整人员，调试设备，尽快恢复生产，尽可能降低事故损失。

8.1.4应急救援评估及应急预案的修订

组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

由应急救援指挥部组织相关人员，召开专题会议，分析事故具体原因，拿出整改意见和处理方法，评议在抢救过程中的成绩与不足，对应急救援能力进行评估，进一步完善应急预案。

## 8.2 保险

公司现已对全厂员工办理了工伤、医疗等社会险，另有团体意外伤害险，对公司的生产设备等财产办理了企业财产保险。

# 9 应急培训和演练

## 9.1培训

1、应急救援人员的培训：

应急救援人员由年纪轻、业务技能熟练的车间骨干组成，能够满足应急需要，每年要参加以下内容培训：

（1）国家政策、法规的学习；

（2）产品安全知识的讲座，熟悉产品性能，并进行书面考核；

（3）熟练使用各类防护器具；

（4）如何开展事故现场的抢险、救援及事故的处置；

（5）学习应急救援中人员自救、互救医务常识和专业技术。

2、员工应急响应的培训：

公司所有人员都要参加基本应急响应培训，基本应急响应培训包括以下专题：应急响应管理、应急响应程序、基本灭火器材、紧急撤离等培训。

员工应急响应的培训，由各部门、各车间结合每年组织的安全技术知识培训考核工作一并进行。培训内容如下：

- 企业安全生产管理规章制度、各岗位安全操作规程；

- 防火、防爆、防毒的基本知识；

- 生产过程中异常情况的排除、处理方法；

- 事故发生后如何开展自救和互救；

- 事故发生后的撤离和疏散方法；

- 泄露应急救援专项培训。

3、周边人员应急响应知识宣传

对周边人员应急响应知识的宣传以发放宣传材料形式，每年进行1次，宣传内容如下：

- 各种危险化学品的危险特性及处置方法；

- 防火防爆安全常识；

- 事故发生后的撤离和疏散方法。

## 9.2 演练

9.2.1 演练准备

（1）成立应急演练领导小组，并编制演练方案。

（2）明确参加演练的人员和评审观摩人员。

（3）准备必要的演练物资。

9.2.2 演练范围和频次

公司每年至少组织2次对各装置突发性环境污染事故的演练。

9.2.3 演练效果评价

演练结束后，指挥部及时进行反馈、总结，评价演练效果，落实改进措施，不断完善预案。

# 10 奖惩

## 10.1 奖励

在突发环境事件应急救援工作中，有下列事迹之-部门和个人，依据有关规定给予奖励：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）消除或减轻突发环境事件，使国家、集体、和人民群众的生命财产免遭或减少损失的；

（3）对突发环境事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其它特殊贡献的。

## 10.2 责任追究

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之-的，视情节和危害后果对责任人给予处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不认真履行环境法律、法规，引发环境事件的；

（2）拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或在突发环境事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；（6）阻碍环境事件应急工作人员执行任务或进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱救援秩序的；

（8）有其它对环境事件应急工作造成危害行为的。

# 11 保障措施

## 11.1 经费保障

突发环境事件的应急处理所需经费，包括仪器装备、交通车辆、应急咨询、应急演练、人员防护设备等的配置的运作经费，由我公司财务部支出解决，专款专用，所需经费列入公司财政预算，保障应急状态时应急经费的及时到位。

## 11.2 应急物资装备保障

见附件5。

## 11.3 应急队伍保障

公司在各部门挑选专业能力强、体质好、素质高的人员组成应急救援队伍，定期集训、演练，提高实战能力。

环境监测应急保障：公司可实现24小时连续监测，应急情况下，具有一定的监测能力。如有技术能力达不到要求的，可通过对外联络手段，上报委托浦口环保局等具备监测能力和条件的单位进行监测。

## 11.4 通信与信息保障

参加应急救援的所有成员必须配备移动通讯工具并处开机状态，确保本预案启动时指挥部和有关部门及现场各专业应急分队间的联络畅通。

通讯方式见附件6。

# 12 预案的评审、备案、发布和更新

## 12.1 内部评审

本预案于2017年02月13日通过南京公用水务有限公司桥北污水处理厂内部评审。

见附件8

## 12.2 外部评审

本预案于2017年03月08日进行了专家外部评审。

## 12.3 备案时间及部门

本预案于发布后尽快在南京浦口环保局进行备案。

## 12.4 预案文本的发放

本预案以书面文本形式发放，发放时由环境保护部门加盖“受控文件”专用章，进行编号、登记进行发布。发放对象：

①公司领导及各部门负责人；

②应急救援分队人员；

③有法律要求的上级环保部门；

④有需要的相关部门。

## 12.5 预案文本的更改

①预案文本需更改时，应由相关部门填写《文件更改申请单》，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。

②预案文本的更改应由副总指挥审核、总指挥（厂长）批准后实施。

③当更改内容较多时，应实施换版，具体发行版本及更新内容以《文件更改通知单》（附更改号）下发相关部门及人员，并在本预案《预案修改、更新表》中进行记录。

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善预案。

# 13 预案的实施和生效时间

本预案经公司安全生产领导小组审议通过后由厂长签发后实施并生效。

# 14 附件及附图

# 附件1大气污染事件现场处置应急预案

1、事故类型及危害程度分析

大气污染事故主要是由于停水、停电、火灾、爆炸、泄漏物质以及生产工艺条件异常等环境性事件造成物料泄漏并挥发到大气中。南京公用水务有限公司桥北污水处理厂可能发生的大气污染事故主要是储存中出现异常状况造成异味物料蒸汽排放，以及火灾爆炸事故造成的环境空气异味。由本公司的生产使用物料状况及公司的运行状况进行分析，本公司发生大气污染事故的可能性很小，且造成的影响相对较轻。但大气污染事故发生的可能性也不容忽视。

2、组织机构及职责见南京公用水务有限公司桥北污水处理厂突发环境事件应急预案4。

3、信息和报告

发生事故并导致大气污染事故时，应及时反应至应急指挥部，本公司环境监测小组具备一定大气应急监测能力，能力不足时，应急指挥部应立即上报委托南京市浦口区环保局等具备监测能力和条件的单位进行监测。如果是人身死亡事故立即向浦口安全生产监督局、南京市公安局等部门报告；如果是火灾事故应立即报告浦口区消防队，如发生急性中毒事故应拨打120求救，同时，现场人员应及时采取抢救措施。

4、应急措施

发生大气污染事故后，人员的安全撤离及安全区的隔离相当重要，只有在监测报告显示空气质量正常后方可撤销隔离带。

发生事故时，应急救援指挥机构根据现场的具体情况，以事故地为中心，确定危险核心区及危害边缘区。

事故危险、危害核心区初步划定后，应根据现场火势、环境监测和当时气象资料，由指挥部确定扩大或缩小划定危险、危害核心区和危险、危害边缘区。

4、应急程序：

4.1处理措施

（1）发现火情，应立即报火警。火警电话：119

（2）火灾发生时，立即打开消防水阀门将火区同外界隔开，以免影响其它部位，并进行集中扑救。

（3）发生特大火灾、爆炸事故，这种情况下，要扑灭大火几乎是不可能的，唯一的有效办法是强行冷却控制，防止继续爆炸，尽快疏散无关人员到安全地带，并汇报上级部门请求支援。

（4）配备应对小范围火灾及火灾初期的灭火器、消防栓等设施，当火灾事故无法控制时，联系浦口区消防队来救援。

4.2撤离和隔离

对II级以上危险、危害核心区按划定的危险区边缘以黄黑带设置警戒隔离区域，并设警戒哨，限制人员、车辆进入。

一旦发生Ⅰ级以上事故，对事故现场周边区域的道路实施交通管制，除救护车、消防车、抢险物资运输车、指挥车辆可进入事故隔离区内，其它车辆均不得进入事故隔离区内；对原停留在隔离区内的车辆实施疏导。

a人员紧急疏散、撤离

1)疏散、撤离组织负责人：事故发生后，现场当班负责人或到达现场的指挥人员作为疏散、撤离组织负责人，若指挥不在现场，安全管理人员作为疏散、撤离组织负责人。

2)撤离方式：疏散集中点由应急指挥组根据当时气象条件确定，总的原则是撤离安全点处于当时的上风向。事故现场人员向上风或侧向风方向转移，指定专门人员引导和护送疏散人员到安全区，并逐一清点人数，及时向指挥组报告。在疏散和撤离的路线上设立哨位，指明方向，人员不要在低洼处滞留；要查清是否有人留在污染区与着火区。如有没有及时撤离人员，应指派配戴适宜防护装备的抢险队员两人进入现场搜寻，并实施救助。

当事故威胁到周边地区的群众时，要及时向当地政府部门或上级应急救援中心求援，由公安、民政部门、街道组织抽调力量负责组织实施。

3)撤离路线描述：依据可能发生事故的场所，设施及周围情况、化学事故的性质和危害程度，当时的风向等气象情况确定撤离路线。

4)非事故原发点现场人员的紧急疏散

现场指挥人员，根据事故可能扩大的范围和当时气象条件，抢险进展情况及预计延展趋势，综合分析判断，对可能涉及的生产装置决定是否紧急停车和疏散人员，并向他们通报这一决定。防止引起恐慌或引发派生事故。

5)周边区域的单位、社区人员的疏散

根据危险化学品事故的危害特性和事故的涉及或影响范围，由总指挥决定是否需要向周边地区发布信息，并与政府有关部门联系，如给政府部门决定对周边区域的单位，社区人员进行疏散时，立即组织广播车辆和专业人员协助公安及其他政府有关部门的人员进行动员和疏导，使周边区域的人员安全疏散。

6)人员在撤离、疏散后的报告

事故现场、非事故现场和周边区域的人员按指挥组命令撤离、疏散至安全地点集中后，由相关负责人清点、统计人数后，及时向指挥组报告。

b危险区的隔离

1)危险区设定依据、初始危险区域设定的一般原则：根据事故原发点泄漏危险化学品（易燃或可燃物质及有毒物质）的危害特性，危及或影响的半径进行确定，一般以地面建筑物或道路作为间隔参照物。

2)事故现场隔离方法：在事故发生后，在确定的隔离范围内拉红色警戒线，并在明显的路段标明警示标志。

3)隔离措施：现场在主要进出点需要有人把守，禁止与事故处理无关人员进入现场，进入现场的有关人员，禁止携带手机和火种，禁止穿易产生静电的衣物进入现场。

4)事故现场周边区域的交通

为了避免事故影响的扩大，有利于事故的应急救援，应设立警戒区域，实行交通保障和管制。

根据事故发生情况、检测结果情况设置警戒区域。警戒区域划分为重度危险区、轻度危险区、安全区。分别在划分的区域设立标志，或由保安人员设岗负责警戒，在安全区域外视情况设立隔离带（由地方公安部门及保安共同负责）。严格控制危险区域的进出人员与车辆，并进行登记。

处理事故时，工厂周边的道路由公安局交通管理部门负责，公司内部区域控制由保卫部负责管理控制，办公室与安全消防部指挥负责确定警戒区域。公司内部交通车辆及其它运输工具由应急救援指挥部统一调度。

对于大气污染事故，应急监测显得尤为重要，因此，发生突发环境事件时，公司应急指挥机构应立即通知南京市浦口区环保局，请求环境监测人员迅速赶赴事件现场进行应急监测。根据实际情况，迅速确定监测方案，及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携仪器对污染物种类、浓度、污染范围及可能的危害做出判断，以便对事件及时、正确进行处理。

5、应急终止

确认现场气体污染物排放已达到标准范围，周围有害物质的浓度已达到允许范围，当事故得以控制，消除环境污染和危害后，并已经进行取证工作后，由总指挥下达解除应急救援的命令，由生产运营部通知事故装置解除警报，由生产运营部通知警戒人员撤离，在涉及到周边社区和单位的疏散时，由总指挥通知周边单位负责人或者社区负责人解除警报。

# 附件2水污染事件现场处置应急预案

1、事故类型及危害程度分析

水体污染事故主要由于停水、停电、火灾、爆炸、泄漏物质等环境性事件造成的异常排放情况，主要包括化工产品及物料的泄漏，含物料的消防水、循环水排水等液体，泄漏的去向主要为外环境。

2、组织机构及职责南京公用水务有限公司桥北污水处理厂突发环境事件应急预案4。

3、信息和报告

南京公用水务有限公司桥北污水处理厂有监测人员，负责公司每日的污水、清下水、循环水和消防用水等水质监测，在应急情况下，公司配备有快速监测试纸，具有一定的快速监测能力，并可通过常规仪器，进行水质常规因子检测，如有技术能力达不到要求的，可通过对外联络手段，上报委托南京市浦口区环保局、南京市环境监测站、江苏省环境监测总站等具备监测能力和条件的单位进行监测。如果是人身死亡事故立即向南京市安全生产监督局、南京市公安局等部门报告；如果是火灾事故应立即报告浦口区消防处，如发生急性中毒事故应立即拨打120急救，同时，现场人员应及时采取抢救措施。

4、应急措施

（1）加药间一旦发生泄露，泄漏的化学物料、排放污染物，一律排入厂内设计的排污管道，进缓冲池，水体污染事故发生时，泄漏至事件发生地区域内的化学物质，视泄漏量的大小用中和或化学分解等措施降低其毒性或对水体的影响，小量的泄漏用沙土或其他棉质物质进行收集，废物等事件结束后集中处理。大量泄漏化学物质进入污水及雨排水管网，应关闭雨排总管网排放口阀门，打开应急事故池的阀门收集事故水，防止进入下游水体。

若泄漏事件严重，公司无法全部拦截，除采取必要的拦截措施外，紧急指挥中心需通知南京市浦口区环保局，请求援助。

当出现由于停水、停电、火灾、爆炸、泄漏物质等环境性事件造成的污水异常排放情况下，具体应急措施如下：

化学物质（次氯酸钠）泄露时，人员应该迅速撤离泄漏污染区至安全区，并进行隔离，严格限制出入。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（2）水质异常应急措施

1）当进水出现以下异常现象时启动水质应急预案

进水水质某项或者多项数据超过国家规定标准值或污水处理厂设计标准值；

| 内容 | BOD5 mg/L | CODCr mg/L | PH | NH4-N mg/L | SS mg/L | TP mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥北污水厂设计标准 | ＜180 | ＜350 | 6～9 | ＜30 | ＜200 | ＜4 |

进水浓度连续或者间断性出现低于正常进水浓度超过50%（依据同期及近期正常运行期间平均进水浓度判断）；

进水颜色的异常

当班人员应严格按照值班巡查制度每2小时进行一次巡查，正常情况下，进水颜色为淡黑色。若进水颜色变为其他颜色如绿色、蓝色、浓黑、红色和黄色等可能有重金属超标的工业污水排入管网。

进水气味的异常

正常的进水具有发霉的臭味，如果停留时间较长的情况下可能还会有臭鸡蛋味。若发现进水有汽油味、薄荷味、香味或其他刺激性气味则为异常。

其他异常进水

进水悬浮物、浊度或其它感观明显与平时正常进水差别较大的进水，突发性较高浓度的进水，有特殊污染物质的进水等。

2）当工艺运行期间出现以下异常情况

进水水量间断或者连续出现低于正常水量（依据同期及近期正常运行水量判断）20%、高于正常水量30%、高于设计满负荷水位15%、达到设计最高水量。

生化系统出现异常情况：如在曝气阶段有较多、较大的泡沫，并且泡沫不易破碎，发粘；池体在静沉阶段，水面有20%面积以上出现细小污泥颗粒漂浮或者有大块死泥上浮；在做沉降比时连续观察到某池泥水界面比较模糊，上清液比较浑浊，沉降速度过快或者过缓。

3）化验室或者在线监测仪表监测数据出现异常情况

出水水质某项或者多项数据临近国家规定标准值或污水处理厂设计标准值：

| 内容 | BOD5 mg/L | CODCr mg/L | PH | NH4-N mg/L | SS mg/L | TP mg/L | TN mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇污水处理厂一级A排放标准 | ≤10 | ≤50 | 6-9 | ≤5（8） | ≤10 | ≤0.5 | ≤15 |

当应急预案启动后，值班人员应及时上报应急小组组长或副组长，由应急小组根据情况制定相应应急措施。

4）紧急措施

应急小组根据值班人员上报情况，采取相应应急措施，常见的异常现象及紧急措施见下表：

| 序号 | 常见异常现象 | 应急措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污泥浓度快速上涨 相应沉降比上升较快 | 分析进水浓度是否连续大幅度提高；计算泥龄，加大排泥 |
| 2 | 污泥浓度快速下降，池面有大量死泥出现 | 化验进水是否含有有毒物质；计算泥龄，适当减少排泥量 |
| 3 | 曝气阶段有较多、较大的泡 沫，并且泡沫不易破碎，发粘 | 化验进水中是否含有大量洗涤剂等易产生泡沫物质；减小进水量，加大排泥量，降低负荷。 |
| 4 | 二沉池水面有较多细小污泥颗粒漂浮或者有大块死泥上浮 | 有可能是静沉过长污泥厌氧，可适当增加曝气量或加大回流量，加大排泥。 |
| 5 | 在做沉降比时连续观察到某池泥水界面比较模糊，上清液比较浑浊，沉降速度过快或者过缓，SVI值升高； | 化验进水浓度，排除进水异常原因后，可判断污泥沉降性能差，说明泥龄过长，有老化现象，减小曝气量，适当增加排泥。 |
| 6 | 化验室或在线仪表监测出水水质某项或者多项数据达到临界值或个别超标； | 根据出水时间及监测结果，判断原因，根据实际情况，做出相应的措施。 |
| 7 | 进水浓度间断或连续出现低于正常进水浓度超过40%， | 加强观察曝气区溶解氧，及时控制在工艺要求正常范围；当出现连续超低浓度进水，应适当降低污泥浓度，并适当降低溶解氧。 |
| 8 | 进水水量达到异常标准 | 进水量增大或者降低时，及时调整工艺，确保溶解氧等工艺参数在工艺要求范围。 |

5）异常原因查找

在制定紧急应急措施后，根据生产报表计算污泥的各项指标，并由化验室加做污泥或水质的某项或多项化验参数，根据检测结果，查找原因。

根据对原因查找的结果，判断出异常原因的所在，如是进水超标引起的异常现象，及时和监管部门或环保局进行联系；如是工艺运行方面引起的异常现象，由应急小组判断原因，及时对工艺运行进行调整。

（2）停电应急措施

应急工作领导小组领导协调厂属各部门做好停电期间的应急工作，下达工艺调度指令，部署应急工作。

1）正常停电：

生产技术科接到供电公司停电通知时，电话通知时应记录停电的确切时段和线路并向对方复述，记录对方姓名和职务。确认停电时间的长短后作出相应的安排，同时启动停电应急预案。

按照通知要求，在规定的时间前30分钟停止现场所有运行的设备（包括脱水机系统，深度处理单元，消毒系统以及进出水在线仪表等）和变电所各配电柜开关和进线柜开关，并将所有运行设备现场的转换开关由自动状态转换到现场手动状态，防止突然送电后会自动启动。

如果停电超过半小时以上，应退出系统，关闭电脑电源；关闭中控室摄像机显示器及录像机主机；

接到变电所送电通知后，按照上述顺序反向执行，即“先断的后合，后断的先合”。

2）突然停电：

生产技术科联系供电部门确定停电的原因，如属供电线路故障，确认线路恢复供电时间，正常供电后通知运行人员按照正常停电进行倒闸操作。

如停电原因不明，技术科立即前往变电所查看高低压设备。

班组人员应第一时间到达现场：

中控系统和各PLC站点按要求安装UPS电源，突然停电后，当听到UPS电源报警时，将事先所有运行的设备关停，包括脱水机系统，消毒系统以及进出水在线仪表，然后安全退出中控系统，防止突然来电后会自动启动所有设备；

断开变电所各配电柜开关和进线柜开关；

如果停电时间超过半天时，应首先向监管部门和当地环保部门汇报情况，并及时向当地环保部门递交文字形式的停电报告，报告说明停电事由，停电时间并盖项目部公章，以作备案；

接到供电部门送电通知后，当班人员首先到达变电所按照 “先断的后合，后断的先合”，将各站点供电系统和各配电柜送电。然后当班人员在依次合上脱泥间，加氯间，深度处理，进出水在线等各站点进线开关，将现场各设备转换开关转换到自动状态，最后运行人员打开电脑，进入系统，恢复正常的生产。

3）处理措施：

a生产技术科与巡检人员对全厂设备进行巡查。

b生产技术科每30分钟与供电公司联系一次，询问来电时间。

c变电所值班人员密切关注高压进线柜仪表，发现来电及时通知生产技术科，恢复厂区正常生产。

4)设备故障停电

设备发生故障，如能通过启用备用设备恢复供电，则进行停电倒闸操作，启用备用设备后，按正常停电进行送电倒闸操作。

设备发生故障，不能通过启用备用设备恢复供电的，项目部负责人立即通知公司设备主管，联系外包维修队伍进行抢修，力争在最短的时间内恢复供电。

（3）火灾应急措施

1）火灾事故一旦发生，员工应立即拨打“119”报警，并迅速向值班负责人详细报告发生火灾的时间、地点、原因、经过等。

2）、值班负责人接到报警电话后，要在5分钟内报告应急工作领导小组或副组长，并通知各应急职能小组做好准备。

3）、应急工作领导小组接到突发火灾报告后，迅速做出准确判断、分析事态发展趋势，及时下达灭火指令。

4）、各职能小组接到启动预案的指令后，应快速到位果断处置。

5）、抢险组要根据火势情况，研究制定扑救方案，经总指挥批准后迅速实施。

6）、如发生严重火灾事故时，要配合消防部门做好现场保护和事故调查工作。

7）、事件处理完毕后，要写出事故处理报告，报上级相关部门。

4）设备设施故障应急措施

应急工作领导小组领导协调厂属各部门做好设备设施故障维修期间的应急工作，下达工艺调度指令，部署应急工作。

（4）设施损坏

1）造成对生产有局部影响时：

当班人员通知班组长或值班人员（周六、日），班组长或值班人员通知生产技术科科长，

生产技术科科长向土建主管布置维修任务，土建主管通知外包维修人员立即进行维修。

造成全厂不能正常生产时：

当班人员发现后立即通知生产技术科科长，科长向土建主管布置维修任务，并向主管领导汇报。土建主管及时联系外包维修单位，并立即赶到现场组织抢修。

2）设备故障

应急准备：

定期认真盘点设备备品备件消耗及库存情况，及时采购数量不足备件，以满足设备发生突发故障时能够得到及时的修理，要求仓储管理人员1名处于轮流待岗状态，在突发设备故障时能够及时领料使用。

完善设备各种保护措施，主要包括自控告警、错误信息记录、断电保护等，使设备在突发各类故障时能够快速进行断电等保护手段，待专业技术人员维修。

配备符合机电设备灭火条件的消防装置，例如二氧化碳灭火器等，定期对运行人员进行设备故障应急演练，消防演练

设备维修单位应配备常用的较大型工具，包括：电焊机、吊装设备、切割机、氧气乙炔等，并保证能够及时领取该工具，包括特殊工作环境下的防护装置等。不完备的要及时补充；运行班组应配备常用的小型维修工具，包括：五金钳具、万用表等，并保证能够及时领取该工具。

应急措施：

、有备用设备

a首先启用备用设备，其次报修

如故障发生在夜班，当班人员做好记录，并由次日白班工作人员报班组长，班组长上报设备主管；

如故障发生在节假日，当班人员应向值班人员报告故障情况，由值班人员通知设备主管；

相关部门根据设备对生产影响的大小等情况，向设备主管布置维修任务，设备主管及时安排维修计划

属于保险赔付范围的，第一时间上报设备主管，由设备主管按照规定进行报赔，同时拍照留存。

无备用设备

a对生产有局部影响

当班人员应停止该设备的运行后通知班组长或值班人员（周六、日），由班组长或值班人员通知设备主管；现场运行人员及时拍照留存。

设备主管布置维修任务，设备主管立即通知维修人员并赶到现场组织维修。

影响全厂正常生产

当班人员应停止故障设备的运行，立即通知设备主管，并通知班组长，

设备主管布置维修任务，并向主管领导汇报。设备主管及时联系维修部门，立即赶到现场组织抢修，班组长及时赶到现场进行现场协助工作。

（5）低温雨雪天气应急措施

为保障在低温雨雪冰冻天气情况下，我厂正常的生产不受恶劣天气的影响，确保我厂各项生产安全稳定运行.

1）事故预防

专业技术组每天收集天气信息，当预报有雨雪或气温低于0℃时，上报指挥中心。

专业技术组接到指挥中心指令后，及时对可能受到冻坏的设备设施进行安全检查，对没有采取保温管道设备及时上报，检查进出水在线间空调是否正常。

抢修组指挥中心指令后，对没有进行采取保温措施的设备进行保温处理；雨雪天气过后及时清理路面积水积雪，防止人员滑跌。

2）安全应对措施

加强对全厂工作人员的安全教育，提高全体职工的对冰雪天气的安全防范意识和应对冰雪天安全事故的警惕性和自觉性。

加强安全巡查力度，事故预防组每天对全厂进行1次检查，对关键设备每天不少于2次检查。

出现低温天气时，应急工作领导小组负责启动本预案，各职能小组迅速进入应急工作状态，根据职责分工做好各项工作。

（6）污泥泄露事故应急处理措施

在污泥运输车辆在污泥外运过程发生交通事故或其他事件时，为防止污泥泄露造成污染环境，避免事故扩大或发生连带事故，采取紧急处理措施，降低事故对环境的影响。

1）污泥运输车辆突发交通事故时，如有人员伤亡或车辆损坏，驾驶员应立即报警110,119，120。报告应急工作领导小组领导。

2）驾驶员应即时在本车泄露污泥的后方设置警戒标志，防止后方来车碾压上污泥失控，引发新的事故。积极配合交警和救护人员抢救事故中其他受伤人员。

3）应急工作领导小组应立即组织有关抢险救援人员赶赴事故现场。组织人员和运输车辆，清理、转运事故中泼洒的污泥，泄漏现场应采用石灰或其他药剂进行消毒处理。

4）如事故中有污泥流入水体中，应急领导小组应配合环保部门对可能产生的污染进行调查处理，尽可能采取补救措施，降低危害。

（7）雨季安全生产应急预案

为保证污水处理厂雨季特别是暴雨季节的正常运行，现根据厂区及泵站设计要求及运行情况制定本应急预案，以便合理调度各工艺单元的运转，达到安全生产的目的。

雨季应急预案调度人为生产厂长；

工作人员视集水池液位情况及时向调度人员通报：

液位超过5.0米时，可开启一台大泵；

液位达到条件⑴后，仍持续上升至6.0米，可开启一台大泵和一台变频泵；

液位达到条件⑵后，仍持续上升至7.0米，可开启两台大泵，如仍持续上涨至7.5米时应及时向上报应急小组组长或副组长汇报该情况。

当应急预案启动后，由应急小组根据情况制定相应应急措施。接到防洪抢险应急指挥部启动应急预案通知后根据具体情况做出快速反应，泵站水位较高的，加大抽水，污水厂进水水位较高的，根据雨季安全生产应急预案的要求开启进水泵进行抽水，如仍持续上涨，应根据要求及时打开进水口超越阀；如出水泵房高位不下，应关闭出水泵房出水管道闸门，开启出水泵加大出水的提升能力。

5、应急终止

确认现场水体污染物排放已达到标准范围，周围有害物质的浓度已达到允许范围，当事故得以控制，消除环境污染和危害后，并已经进行取证工作后，由总指挥下达解除应急救援的命令，由生产部通知事故装置解除警报，由生产部通知警戒人员撤离，在涉及到周边社区和单位的疏散时，由总指挥通知周边单位负责人或者社区负责人解除警报。

# 附件3技术安全说明危险化学品危险、有害性分析

该公司在生产过程中涉及到的危险化学品理化性质如下：

表F3-1盐酸

| 化学品中文名： 化学品英文名： | 盐酸；氢氯酸 hydrochloric acid；chlorohydric acid CAS No. 7647-01-0 |
| --- | --- |
| 危险性概述 | 危险性类别：第8.1类 酸性腐蚀品 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 健康危害：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。 慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。 燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
| 急 救 措 施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 消 防 措 施 | 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 有害燃烧产物：氯化氢。 灭火方法：用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |
| 泄漏应急处理 | 应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作处置与储存 | 操作处置注意事项：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 接触控制/个体防护 | 最高容许浓度：中国MAC（mg/m3）:15 前苏联MAC（mg/m3）：未制定标准 监测方法：硫氰酸汞比色法 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |
| 理 化 特 性 | Ph值: | 熔点(℃): -114.8(纯) |
|  | 相对密度( 水=1 ): 1.20 | 沸点(℃): 108.6(20%) |
|  | 相对密度(空气=1): 1.26 | 饱和蒸气压(kPa): 30.66(21℃) |
|  | 燃烧热(kJ/mol): 无意义 | 临界温度(℃): 无意义 |
|  | 临界压力(MPa): 无意义 | 辛醇/水分配系数: 无资料 |
|  | 闪点(℃): 无意义 | 引燃温度(℃): 无意义 |
|  | 爆炸下限[％(V/V)]: 无意义 | 爆炸上限[％(V/V)]: 无意义 |
|  | 最小点火能(MJ): 无意义 | 最大爆炸压力(MPa): 无意义 |
|  | 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 溶解性：与水混溶，溶于碱液。 主要用途：重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。 |
| 稳定性资料 | 稳定性：稳定 聚合危害：不聚合 避免接触的条件： 禁配物：碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 分解产物： |
| 毒理学资料 | 急性毒性： LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 运 输 信 息 | 危险货物编号：81013 UN编号：1789 包装标志：腐蚀品 包装类别：Ⅱ类包装 包装方法：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 运输注意事项：本品铁路运输时限使用有像胶衬里钢制罐车或特制塑料企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、胺类、碱金属、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

表F3-2次氯酸钠

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： 次氯酸钠溶液

化学品英文名称： sodium hypochlorite solution

中文名称2： /

英文名称2： /

技术说明书编码： 919

CAS No.： 7681-52-9

分子式： NaClO

分子量： 74.44

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.

次氯酸钠溶液  7681-52-9

第三部分：/

危险性类别：  /

侵入途径：  /

健康危害： 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。

环境危害：

燃爆危险： 本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。

第四部分：急救措施

皮肤接触： 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入： 饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。

有害燃烧产物： 氯化物。

灭火方法： 采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

中国MAC(mg/m3)： 未制定标准

前苏联MAC(mg/m3)： 未制定标准

TLVTN： 未制定标准

TLVWN： 未制定标准

监测方法：

工程控制： 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护： 高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。

身体防护： 穿防腐工作服。

手防护： 戴橡胶手套。

其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分：理化特性

主要成分： 含量: 工业级 (以有效氯计)一级13％; 二级 10％。

外观与性状： 微黄色溶液，有似氯气的气味。

pH：

熔点(℃)： -6

沸点(℃)： 102.2

相对密度(水=1)： 1.10

相对蒸气密度(空气=1)： 无资料

饱和蒸气压(kPa)： 无资料

燃烧热(kJ/mol)： 无意义

临界温度(℃)： 无资料

临界压力(MPa)： 无资料

辛醇/水分配系数的对数值： 无资料

闪点(℃)： 无意义

引燃温度(℃)： 无意义

爆炸上限%(V/V)： 无意义

爆炸下限%(V/V)： 无意义

溶解性： 溶于水。

主要用途： 用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等。

其它理化性质：

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： 碱类。

避免接触的条件：

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： LD50：8500 mg/kg(小鼠经口)

LC50：无资料

第十二部分：废弃处置

废弃处置方法： 处置前应参阅国家和地方有关法规。用安全掩埋法处置。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： 83501

UN编号： 1791

包装类别： O53

包装方法： 耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项： 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分：法规信息

法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.3 类其它腐蚀品。

# 附件4南京公用水务有限公司桥北污水处理厂主要设备清单

主要设备的具体情况见下表

表F4-1  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型 号 规 格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#潜水泵 | 500QW2700-20-220 |  |
| 2 | 2#潜水泵 | 500QW2700-20-220 |  |
| 3 | 3#潜水泵 | 350QW1350-20-132 |  |
| 4 | 4#潜水泵 | 350QW1350-20-132 |  |
| 5 | 1#潜水泵水力控制阀 | DN700 |  |
| 6 | 2#潜水泵水力控制阀 | DN700 |  |
| 7 | 3#潜水泵水力控制阀 | DN500 |  |
| 8 | 4#潜水泵水力控制阀 | DN500 |  |
| 9 | 1#潜水泵泵后检修阀 | DN700 |  |
| 10 | 2#潜水泵泵后检修阀 | DN700 |  |
| 11 | 3#潜水泵泵后检修阀 | DN500 |  |
| 12 | 4#潜水泵泵后检修阀 | DN500 |  |
| 13 | 1#粗格栅 | ZHG1700 |  |
| 14 | 2#粗格栅 | ZHG1700 |  |
| 15 | 3#粗格栅 | ZHG1700 |  |
| 16 | 4#粗格栅 | ZHG1700 |  |
| 17 | 1#粗格栅前阀门 | ZC45-36/180W |  |
| 18 | 2#粗格栅前阀门 | ZC45-36/180W |  |
| 19 | 3#粗格栅前阀门 | ZC45-36/180W |  |
| 20 | 4#粗格栅前阀门 | ZC45-36/180W |  |
| 21 | 1#粗格栅后阀门 | ZC45-36/180W |  |
| 22 | 2#粗格栅后阀门 | ZC45-36/180W |  |
| 23 | 3#粗格栅后阀门 | ZC45-36/180W |  |
| 24 | 4#粗格栅后阀门 | ZC45-36/180W |  |
| 25 | 皮带输送机 | ZBL-500 |  |
| 26 | 一、二期联通阀 | ZC120-36/140WS |  |
| 27 | 进水泵房二期出水阀门 | DN1200 |  |
| 28 | 1#细格栅 | ZG-II-1600 |  |
| 29 | 2#细格栅 | ZG-II-1600 |  |
| 30 | 1#旋流除砂系统 | ZXS-4800 |  |
| 31 | 1#旋流除砂系统鼓风机 | GRB-50 |  |
| 32 | 1#旋流除砂系统砂水分离器 | ZSF-320 |  |
| 33 | 2#旋流除砂系统 | ZXS-4800 |  |
| 34 | 2#旋流除砂系统鼓风机 | GRB-50 |  |
| 35 | 2#旋流除砂系统砂水分离器 | ZSF-320 |  |
| 36 | 1#细格栅前闸门 | CSZ1750 X 1500 |  |
| 37 | 2#细格栅前闸门 | CSZ1750 X 1500 |  |
| 38 | 1#细格栅后闸门 | CSZ1750 X 1500 |  |
| 39 | 2#细格栅后闸门 | CSZ1750 X 1500 |  |
| 40 | 1#旋流除砂进水闸门 | 1200 X 1500 |  |
| 41 | 2#旋流除砂进水闸门 | 1200 X 1500 |  |
| 42 | 1#旋流除砂出水闸门 | 1200 X 1500 |  |
| 43 | 2#旋流除砂出水闸门 | 1200 X 1500 |  |
| 44 | 生化池1#池预缺氧段1#搅拌器 | QJB1-5/6 |  |
| 45 | 生化池1#池预缺氧段2#搅拌器 | QJB1-5/6 |  |
| 46 | 生化池1#池预缺氧段3#搅拌器 | QJB1-5/6 |  |
| 47 | 生化池1#池预缺氧段4#搅拌器 | QJB1-5/6 |  |
| 48 | 生化池1#池厌氧段1#搅拌器 | QJB5.5/12 |  |
| 49 | 生化池1#池厌氧段2#搅拌器 | QJB5.5/12 |  |
| 50 | 生化池1#池厌氧段3#搅拌器 | QJB5.5/12 |  |
| 51 | 生化池1#池厌氧段4#搅拌器 | QJB5.5/12 |  |
| 52 | 生化池厌氧段1#内回流泵 | 300JPRP38T2 |  |
| 53 | 生化池厌氧段2#内回流泵 | 300JPRP38T2 |  |
| 54 | 生化池1#池前置缺氧段1#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 55 | 生化池1#池前置缺氧段2#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 56 | 生化池1#池前置缺氧段3#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 57 | 生化池1#池后置缺氧段1#推流器 | QJB2.3/4 |  |
| 58 | 生化池1#池后置缺氧段2#推流器 | QJB2.3/4 |  |
| 59 | 生化池1#池好氧/缺氧段1#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 60 | 生化池1#池好氧/缺氧段2#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 61 | 生化池1#池好氧/缺氧段3#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 62 | 生化池1#好氧2段1#内回流泵 | 400JPRP5.512T3 |  |
| 63 | 生化池1#好氧2段2#内回流泵 | 400JPRP5.512T3 |  |
| 64 | 生化池1#好氧2段3#内回流泵 | 400JPRP5.512T3 |  |
| 65 | 生化池1#精确曝气阀 | AUMA ADORO63-4- 0.2ART NO.7100831 |  |
| 66 | 生化池2#精确曝气阀 | AUMA ADORO63-4- 0.2ART NO.7100831 |  |
| 67 | 生化池3#精确曝气阀 | AUMA ADORO63-4- 0.2ART NO.7100831 |  |
| 68 | 生化池1#池预缺氧段进水阀 | DN300 |  |
| 69 | 生化池1#池厌氧段进水阀 | DN700 |  |
| 70 | 生化池1#池厌氧段中部放空阀 | DN600 |  |
| 71 | 生化池1#池厌氧段底部放空阀 | DN600 |  |
| 72 | 生化池1#池好氧Ι段底部放空阀 | DN600 |  |
| 73 | 生化池1#池好氧/缺氧段底部放空阀 | DN600 |  |
| 74 | 生化池1#池好氧Ⅱ段底部放空阀 | DN600 |  |
| 75 | 生化池1#池预缺氧段外回流阀 | DN600 |  |
| 76 | 生化池1#池曝气手动阀 | DN450 |  |
| 77 | 生化池2#池预缺氧段1#搅拌器 | QJB1-5/6 |  |
| 78 | 生化池2#池预缺氧段2#搅拌器 | QJB1-5/6 |  |
| 79 | 生化池2#池预缺氧段3#搅拌器 | QJB1-5/6 |  |
| 80 | 生化池2#池预缺氧段4#搅拌器 | QJB1-5/6 |  |
| 81 | 生化池2#池厌氧段1#搅拌器 | QJB5.5/12 |  |
| 82 | 生化池2#池厌氧段2#搅拌器 | QJB5.5/12 |  |
| 83 | 生化池2#池厌氧段3#搅拌器 | QJB5.5/12 |  |
| 84 | 生化池2#池厌氧段4#搅拌器 | QJB5.5/12 |  |
| 85 | 生化池2#厌氧段1#内回流泵 | 300JPRP38T2 |  |
| 86 | 生化池2#厌氧段2#内回流泵 | 300JPRP38T2 |  |
| 87 | 生化池2#池前置缺氧段1#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 88 | 生化池2#池前置缺氧段2#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 89 | 生化池2#池前置缺氧段3#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 90 | 生化池2#池后置缺氧段1#推流器 | QJB2.3/4 |  |
| 91 | 生化池2#池后置缺氧段2#推流器 | QJB2.3/4 |  |
| 92 | 生化池2#池好氧/缺氧段1#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 93 | 生化池2#池好氧/缺氧段2#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 94 | 生化池2#池好氧/缺氧段3#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 95 | 生化池2#好氧Ⅱ段1#内回流泵 | 400JPRP5.512T3 |  |
| 96 | 生化池2#好氧Ⅱ段2#内回流泵 | 400JPRP5.512T3 |  |
| 97 | 生化池2#好氧Ⅱ段3#内回流泵 | 400JPRP5.512T3 |  |
| 98 | 生化池4#精确曝气阀 | AUMA ADORO63-4- 0.2ART NO.7100831 |  |
| 99 | 生化池5#精确曝气阀 | AUMA ADORO63-4- 0.2ART NO.7100831 |  |
| 100 | 生化池6#精确曝气阀 | AUMA ADORO63-4- 0.2ART NO.7100831 |  |
| 101 | 生化池2#池预缺氧段进水阀 | DN300 |  |
| 102 | 生化池2#池厌氧段进水阀 | DN700 |  |
| 103 | 生化池2#池厌氧段中部放空阀 | DN600 |  |
| 104 | 生化池2#池厌氧段底部放空阀 | DN600 |  |
| 105 | 生化池2#池好氧Ⅱ段底部放空阀 | DN600 |  |
| 106 | 生化池2#池预缺氧段外回流阀 | DN600 |  |
| 107 | 生化池2#池曝气手动阀 | DN450 |  |
| 108 | 生化池3#池预缺氧段1#搅拌器 | QJB1-5/6 |  |
| 109 | 生化池3#池预缺氧段2#搅拌器 | QJB1-5/6 |  |
| 110 | 生化池3#池预缺氧段3#搅拌器 | QJB1-5/6 |  |
| 111 | 生化池3#池预缺氧段4#搅拌器 | QJB1-5/6 |  |
| 112 | 生化池3#池厌氧段1#搅拌器 | QJB5.5/12 |  |
| 113 | 生化池3#池厌氧段2#搅拌器 | QJB5.5/12 |  |
| 114 | 生化池3#池厌氧段3#搅拌器 | QJB5.5/12 |  |
| 115 | 生化池3#池厌氧段4#搅拌器 | QJB5.5/12 |  |
| 116 | 生化池3#池厌氧段1#内回流泵 | 300JPRP38T2 |  |
| 117 | 生化池3#池厌氧段2#内回流泵 | 300JPRP38T2 |  |
| 118 | 生化池3#池前置缺氧段1#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 119 | 生化池3#池前置缺氧段2#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 120 | 生化池3#池前置缺氧段3#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 121 | 生化池3#池后置缺氧段1#推流器 | QJB2.3/4 |  |
| 122 | 生化池3#池后置缺氧段2#推流器 | QJB2.3/4 |  |
| 123 | 生化池3#池好氧/缺氧段1#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 124 | 生化池3#池好氧/缺氧段2#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 125 | 生化池3#池好氧/缺氧段3#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 126 | 生化池3#池好氧Ⅱ段1#内回流泵 | 400JPRP5.512T3 |  |
| 127 | 生化池3#池好氧Ⅱ段2#内回流泵 | 400JPRP5.512T3 |  |
| 128 | 生化池3#池好氧Ⅱ段3#内回流泵 | 400JPRP5.512T3 |  |
| 129 | 生化池7#精确曝气阀 | AUMA ADORO63-4- 0.2ART NO.7100831 |  |
| 130 | 生化池8#精确曝气阀 | AUMA ADORO63-4- 0.2ART NO.7100831 |  |
| 131 | 生化池9#精确曝气阀 | AUMA ADORO63-4- 0.2ART NO.7100831 |  |
| 132 | 生化池3#池预缺氧段进水阀 | DN300 |  |
| 133 | 生化池3#池厌氧段进水阀 | DN700 |  |
| 134 | 生化池3#池厌氧段中部放空阀 | DN600 |  |
| 135 | 生化池3#池厌氧段底部放空阀 | DN600 |  |
| 136 | 生化池3#池好氧Ⅱ段底部放空阀 | DN600 |  |
| 137 | 生化池3#池预缺氧段外回流阀 | DN600 |  |
| 138 | 生化池3#池曝气手动阀 | DN450 |  |
| 139 | 生化池4#池预缺氧段1#搅拌器 | QJB1-5/6 |  |
| 140 | 生化池4#池预缺氧段2#搅拌器 | QJB1-5/6 |  |
| 141 | 生化池4#池预缺氧段3#搅拌器 | QJB1-5/6 |  |
| 142 | 生化池4#池预缺氧段4#搅拌器 | QJB1-5/6 |  |
| 143 | 生化池4#池厌氧段1#搅拌器 | QJB5.5/12 |  |
| 144 | 生化池4#池厌氧段2#搅拌器 | QJB5.5/12 |  |
| 145 | 生化池4#池厌氧段3#搅拌器 | QJB5.5/12 |  |
| 146 | 生化池4#池厌氧段4#搅拌器 | QJB5.5/12 |  |
| 147 | 生化池4#池厌氧段1#内回流泵 | 300JPRP38T2 |  |
| 148 | 生化池4#池厌氧段2#内回流泵 | 300JPRP38T2 |  |
| 149 | 生化池4#池前置缺氧段1#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 150 | 生化池4#池前置缺氧段2#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 151 | 生化池4#池前置缺氧段3#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 152 | 生化池4#池后置缺氧段1#推流器 | QJB2.3/4 |  |
| 153 | 生化池4#池后置缺氧段2#推流器 | QJB2.3/4 |  |
| 154 | 生化池4#池好氧/缺氧段1#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 155 | 生化池4#池好氧/缺氧段2#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 156 | 生化池4#池好氧/缺氧段3#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 157 | 生化池4#池好氧Ⅱ段1#内回流泵 | 400JPRP5.512T3 |  |
| 158 | 生化池4#池好氧Ⅱ段2#内回流泵 | 400JPRP5.512T3 |  |
| 159 | 生化池4#池好氧Ⅱ段3#内回流泵 | 400JPRP5.512T3 |  |
| 160 | 生化池10#精确曝气阀 | AUMA ADORO63-4- 0.2ART NO.7100831 |  |
| 161 | 生化池11#精确曝气阀 | AUMA ADORO63-4- 0.2ART NO.7100831 |  |
| 162 | 生化池12#精确曝气阀 | AUMA ADORO63-4- 0.2ART NO.7100831 |  |
| 163 | 生化池4#池预缺氧段进水阀 | DN300 |  |
| 164 | 生化池4#池厌氧段进水阀 | DN700 |  |
| 165 | 生化池4#池厌氧段中部放空阀 | DN600 |  |
| 166 | 生化池4#池厌氧段底部放空阀 | DN600 |  |
| 167 | 生化池4#池好氧Ι段底部放空阀 | DN600 |  |
| 168 | 生化池4#池好氧/缺氧段底部放空阀 | DN600 |  |
| 169 | 生化池4#池好氧Ⅱ段底部放空阀 | DN600 |  |
| 170 | 生化池4#池预缺氧段外回流阀 | DN600 |  |
| 171 | 生化池4#池曝气手动阀 | DN450 |  |
| 172 | 生化池1#、2#池外回流主阀门 | DN800 |  |
| 173 | 生化池3#、4#池外回流主阀门 | DN800 |  |
| 174 | 球型微孔曝气器 | YHQW-215 |  |
| 175 | 污泥回流泵房1#外回流泵 | 350QW1050-5-30 |  |
| 176 | 污泥回流泵房2#外回流泵 | 400QW2100-5-75 |  |
| 177 | 污泥回流泵房3#外回流泵 | 400QW2100-5-75 |  |
| 178 | 污泥回流泵房4#外回流泵 | 350QW1050-5-30 |  |
| 179 | 污泥回流泵房1#外回流泵水力控制阀 | DN500 |  |
| 180 | 污泥回流泵房2#外回流泵水力控制阀 | DN700 |  |
| 181 | 污泥回流泵房3#外回流泵水力控制阀 | DN700 |  |
| 182 | 污泥回流泵房4#外回流泵水力控制阀 | DN500 |  |
| 183 | 污泥回流泵房1#外回流泵泵后检修阀 | DN500 |  |
| 184 | 污泥回流泵房2#外回流泵泵后检修阀 | DN700 |  |
| 185 | 污泥回流泵房3#外回流泵泵后检修阀 | DN700 |  |
| 186 | 污泥回流泵房4#外回流泵泵后检修阀 | DN500 |  |
| 187 | 污泥回流泵房1#剩余污泥泵 | 80QW45-5-2.3 |  |
| 188 | 污泥回流泵房2#剩余污泥泵 | 80QW45-5-2.3 |  |
| 189 | 污泥回流泵房3#剩余污泥泵 | 80QW45-5-2.3 |  |
| 190 | 污泥回流泵房1#剩余污泥泵水力控制阀 | DN200 |  |
| 191 | 污泥回流泵房2#剩余污泥泵水力控制阀 | DN200 |  |
| 192 | 污泥回流泵房3#剩余污泥泵水力控制阀 | DN200 |  |
| 193 | 污泥回流泵房1#剩余污泥泵泵后检修阀 | DN200 |  |
| 194 | 污泥回流泵房2#剩余污泥泵泵后检修阀 | DN200 |  |
| 195 | 污泥回流泵房3#剩余污泥泵泵后检修阀 | DN200 |  |
| 196 | 污泥回流泵房1#搅拌器 | QJB5.5/12 |  |
| 197 | 污泥回流泵房2#搅拌器 | QJB5.5/12 |  |
| 198 | 二沉池1#吸泥机 | φ36 |  |
| 199 | 二沉池2#吸泥机 | φ36 |  |
| 200 | 二沉池3#吸泥机 | φ36 |  |
| 201 | 二沉池4#吸泥机 | φ36 |  |
| 202 | 二沉池1#池进水阀 | CBZ1200 X 1100 |  |
| 203 | 二沉池2#池进水阀 | CBZ1200 X 1100 |  |
| 204 | 二沉池3#池进水阀 | CBZ1200 X 1100 |  |
| 205 | 二沉池4#池进水阀 | CBZ1200 X 1100 |  |
| 206 | 二沉池1#池出水阀 | POS347Y-60,DN700 |  |
| 207 | 二沉池2#池出水阀 | POS347Y-60,DN700 |  |
| 208 | 二沉池3#池出水阀 | POS347Y-60,DN700 |  |
| 209 | 二沉池4#池出水阀 | POS347Y-60,DN700 |  |
| 210 | 二沉池1#池回泥阀 | DN600 |  |
| 211 | 二沉池2#池回泥阀 | DN600 |  |
| 212 | 二沉池3#池回泥阀 | DN600 |  |
| 213 | 二沉池4#池回泥阀 | DN600 |  |
| 214 | 二沉池1#池放空阀 | DN350 |  |
| 215 | 二沉池2#池放空阀 | DN350 |  |
| 216 | 二沉池3#池放空阀 | DN350 |  |
| 217 | 二沉池4#池放空阀 | DN350 |  |
| 218 | 二沉池1#池撇渣阀 |  |  |
| 219 | 二沉池2#池撇渣阀 |  |  |
| 220 | 二沉池3#池撇渣阀 |  |  |
| 221 | 二沉池4#池撇渣阀 |  |  |
| 222 | 一期紫外消毒装置进水闸门 | CBZ1500 X 700 |  |
| 223 | 一期紫外消毒装置 | NLQ-100K |  |
| 224 | 一期紫外消毒装置出水阀门 | DN1200 |  |
| 225 | 二期紫外消毒装置进水闸门 | CBZ1500 X 700 |  |
| 226 | 二期紫外消毒装置出水阀门 | DN1200 |  |
| 227 | 出水泵房2#出水泵 | 500WL2708-8 |  |
| 228 | 出水泵房3#出水泵 | 400WL1354-8 |  |
| 229 | 出水泵房4#出水泵 | 400WL1354-8 |  |
| 230 | 出水泵房5#出水泵 | 500WL2708-8 |  |
| 231 | 出水泵房2#出水泵水力控制阀 | DN700,摄氏温度 60度 |  |
| 232 | 出水泵房3#出水泵水力控制阀 | DN500,摄氏温度 60度 |  |
| 233 | 出水泵房4#出水泵水力控制阀 | DN500,摄氏温度 60度 |  |
| 234 | 出水泵房5#出水泵水力控制阀 | DN700,摄氏温度 60度 |  |
| 235 | 出水泵房1#出水泵泵后检修阀 | PQS347Y-60,DN700 |  |
| 236 | 出水泵房2#出水泵泵后检修阀 | PQS347Y-60,DN700 |  |
| 237 | 出水泵房3#出水泵泵后检修阀 | PQS347Y-60,DN500 |  |
| 238 | 出水泵房4#出水泵泵后检修阀 | PQS347Y-60,DN500 |  |
| 239 | 出水泵房5#出水泵泵后检修阀 | PQS347Y-60,DN700 |  |
| 240 | 出水泵房6#出水泵泵后检修阀 | PQS347Y-60,DN700 |  |
| 241 | 出水泵房1#出水泵检修阀 | PQS347Y-60,DN700 |  |
| 242 | 出水泵房2#出水泵检修阀 | PQS347Y-60,DN700 |  |
| 243 | 出水泵房3#出水泵检修阀 | PQS347Y-60,DN500 |  |
| 244 | 出水泵房4#出水泵检修阀 | PQS347Y-60,DN500 |  |
| 245 | 出水泵房5#出水泵检修阀 | PQS347Y-60,DN700 |  |
| 246 | 出水泵房6#出水泵检修阀 | PQS347Y-60,DN700 |  |
| 247 | 匀质池1#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 248 | 匀质池2#搅拌器 | QJB2-5/8 |  |
| 249 | 匀质池进泥阀 | PQS347Y-60,DN300 |  |
| 250 | 脱水机房1#脱水机 | DNY2500 |  |
| 251 | 脱水机房2#脱水机 | DNY2500 |  |
| 252 | 脱水机房3#脱水机 | DNY2500 |  |
| 253 | 脱水机房1#脱水机进泥泵 | C19KC11RMB/G412 |  |
| 254 | 脱水机房2#脱水机进泥泵 | C19KC11RMB/G412 |  |
| 255 | 脱水机房3#脱水机进泥泵 | C19KC11RMB/G412 |  |
| 256 | 脱水机房1#脱水机加药泵 | C23AC81RMA 300-20000L/h |  |
| 257 | 脱水机房2#脱水机加药泵 | C23AC81RMA 300-20000L/h |  |
| 258 | 脱水机房3#脱水机加药泵 | C23AC81RMA 300-20000L/h |  |
| 259 | 脱水机房1#脱水机冲洗泵 | CDL42-30FSWPC |  |
| 260 | 脱水机房2#脱水机冲洗泵 | CDL42-30FSWPC |  |
| 261 | 脱水机房3#脱水机冲洗泵 | CDL42-30FSWPC |  |
| 262 | 脱水机房1#水平输送机 | ZLS-460 |  |
| 263 | 脱水机房2#水平输送机 | ZLS-460 |  |
| 264 | 脱水机房1#柱射泵系统 | KSP25V |  |
| 265 | 脱水机房2#柱射泵系统 | KSP25V |  |
| 266 | 脱水机房1#料仓系统 | PP110-20HP |  |
| 267 | 脱水机房2#料仓系统 | PP110-20HP |  |
| 268 | 脱水机房制药系统 | SJY4000 |  |
| 269 | 鼓风机房1#鼓风机 | HAWM-20/1-147-RD115 |  |
| 270 | 鼓风机房2#鼓风机 | HAWM-20/1-147-RD115 |  |
| 271 | 鼓风机房3#鼓风机 | HAWM-20/1-147-RD115 |  |
| 272 | 鼓风机房4#鼓风机 | HAWM-20/1-147-RD115 |  |
| 273 | 鼓风机房1#鼓风机止回阀 | H77X-16 300 |  |
| 274 | 鼓风机房2#鼓风机止回阀 | H77X-16 300 |  |
| 275 | 鼓风机房3#鼓风机止回阀 | H77X-16 300 |  |
| 276 | 鼓风机房4#鼓风机止回阀 | H77X-16 300 |  |
| 277 | 鼓风机房1#鼓风机电动检修阀 | EXC-2245 |  |
| 278 | 鼓风机房2#鼓风机电动检修阀 | EXC-2245 |  |
| 279 | 鼓风机房3#鼓风机电动检修阀 | EXC-2245 |  |
| 280 | 鼓风机房4#鼓风机电动检修阀 | EXC-2245 |  |
| 281 | 集水井进水闸门 | 2000 X 2000 |  |
| 282 | 厂区污水闸门 | φ600 |  |
| 283 | 沉砂池出水阀门 | DN1400 |  |
| 284 | 沉砂池超越阀门 | DN1400 |  |
| 285 | 一期二沉池出水总阀门 | DN1200 |  |
| 286 | 一期二沉池超越混凝池总阀门 | DN1200 |  |
| 287 | 一期总出水阀门 | DN1800 |  |
| 288 | 总出水超越紫外阀门 | DN1800 |  |
| 289 | 紫外消毒池进水阀门 | DN1800 |  |
| 290 | 超越至出水泵房阀门 | DN1800 |  |
| 291 | 集水井超越阀门 | DN1800 |  |
| 292 | 超越直排阀门 | DN1800 |  |
| 293 | 粗格栅前超声波液位计 | TUL10AC+TULS10C10 |  |
| 294 | 粗格栅后超声波液位计 | TUL10AC+TULS10C10 |  |
| 295 | 硫化氢检测仪 | K100W GAS H2S |  |
| 296 | 一期进水电磁流量计 | KTLDE-1200-203-G2E-0100-0000 |  |
| 297 | 细格栅前超声波液位计 | TUL10AC+TULSO5C10 |  |
| 298 | 细格栅后超声波液位计 | TUL10AC+TULSO5C10 |  |
| 299 | 总磷分析仪 | K301TPA |  |
| 300 | PH计 | Model3 |  |
| 301 | COD仪 | FGCY-A |  |
| 302 | 悬浮颗粒浓度计 | SC100 |  |
| 303 | 气体流量计 | HQ980 |  |
| 304 | 压力变送器 |  |  |
| 305 | 悬浮颗粒浓度计 | SC100 |  |
| 306 | 氨氮硝氮分析仪 | CAM40 |  |
| 307 | 溶氧仪 | K100 W 01 HAZ RS |  |
| 308 | 悬浮颗粒浓度计 | SC100 |  |
| 309 | 氧化还原电位仪 | MODEL53 |  |
| 310 | 氨氮硝氮分析仪 | CAM40 |  |
| 311 | 溶氧仪 | K100 W 01 HAZ RS |  |
| 312 | 悬浮颗粒浓度计 | SC100 |  |
| 313 | 氨氮硝氮分析仪 | CAM40 |  |
| 314 | 溶氧仪 | K100 W 01 HAZ RS |  |
| 315 | 悬浮颗粒浓度计 | SC100 |  |
| 316 | 氧化还原电位仪 | MODEL53 |  |
| 317 | 氨氮硝氮分析仪 | CAM40 |  |
| 318 | 悬浮颗粒浓度计 | SC100 |  |
| 319 | 氨氮硝氮分析仪 | CAM40 |  |
| 320 | 溶氧仪 | K100 W 01 HAZ RS |  |
| 321 | 悬浮颗粒浓度计 | SC100 |  |
| 322 | 氧化还原电位仪 | MODEL53 |  |
| 323 | 氨氮硝氮分析仪 | CAM40 |  |
| 324 | 溶氧仪 | K100 W 01 HAZ RS |  |
| 325 | 悬浮颗粒浓度计 | SC100 |  |
| 326 | 氨氮硝氮分析仪 | CAM40 |  |
| 327 | 溶氧仪 | K100 W 01 HAZ RS |  |
| 328 | 悬浮颗粒浓度计 | SC100 |  |
| 329 | 氧化还原电位仪 | MODEL53 |  |
| 330 | 氨氮硝氮分析仪 | CAM40 |  |
| 331 | 悬浮颗粒浓度计 | SC100 |  |
| 332 | 氨氮硝氮分析仪 | CAM40 |  |
| 333 | 溶氧仪 | K100 W 01 HAZ RS |  |
| 334 | 悬浮颗粒浓度计 | SC100 |  |
| 335 | 氧化还原电位仪 | MODEL53 |  |
| 336 | 氨氮硝氮分析仪 | CAM40 |  |
| 337 | 溶氧仪 | K100 W 01 HAZ RS |  |
| 338 | 悬浮颗粒浓度计 | SC100 |  |
| 339 | 氨氮硝氮分析仪 | CAM40 |  |
| 340 | 溶氧仪 | K100 W 01 HAZ RS |  |
| 341 | 悬浮颗粒浓度计 | SC100 |  |
| 342 | 氧化还原电位仪 | MODEL53 |  |
| 343 | 氨氮硝氮分析仪 | CAM40 |  |
| 344 | 悬浮颗粒浓度计 | SC100 |  |
| 345 | 氨氮硝氮分析仪 | CAM40 |  |
| 346 | 溶氧仪 | K100 W 01 HAZ RS |  |
| 347 | 悬浮颗粒浓度计 | SC100 |  |
| 348 | 氧化还原电位仪 | MODEL53 |  |
| 349 | 氨氮硝氮分析仪 | CAM40 |  |
| 350 | 溶氧仪 | K100 W 01 HAZ RS |  |
| 351 | 悬浮颗粒浓度计 | SC100 |  |
| 352 | 氨氮硝氮分析仪 | CAM40 |  |
| 353 | 溶氧仪 | K100 W 01HAZ RS |  |
| 354 | 悬浮颗粒浓度计 | SC100 |  |
| 355 | 氧化还原电位仪 | MODEL53 |  |
| 356 | 氨氮硝氮分析仪 | CAM40 |  |
| 357 | 污泥回流电磁流量计 | KTLDE-1200-103-G2E-0100-0000 |  |
| 358 | 超声波液位计 | TUL10AC+TULS10C10 |  |
| 359 | 污泥浓度计 | SC100 |  |
| 360 | 剩余污泥电磁流量计 | KTLDE-1200-103-G2E-0100-0000 |  |
| 361 | 加药泵电磁流量计 | KTLDE-25-155-G5E-0100-0000 |  |
| 362 | 加药泵电磁流量计 | KTLDE-25-155-G5E-0100-0000 |  |
| 363 | 加药泵电磁流量计 | KTLDE-25-155-G5E-0100-0000 |  |
| 364 | 进泥泵电磁流量计 | KTLDE-150-203-G4E-0100-0000 |  |
| 365 | 进泥泵电磁流量计 | KTLDE-150-203-G4E-0100-0000 |  |
| 366 | 进泥泵电磁流量计 | KTLDE-150-203-G4E-0100-0000 |  |
| 367 | 超声波液位计 | TUL10AC+TULS05C10 |  |
| 368 | 悬浮颗粒浓度计 | SC100 |  |
| 369 | PH计 | Model3 |  |
| 370 | 出水电磁流量计 | KTLDE-1200-103-G2E-0100-0000 |  |
| 371 | 超声波液位计 | TUL10AC+TULS05C10 |  |
| 372 | 总磷分析仪 | K301TPA |  |
| 373 | 氨氮分析仪 | AMTAX compact |  |
| 374 | COD仪 | FGCY-A |  |
| 375 | 进水泵房电动单梁起重机 | LD5t-19.5m-18m |  |
| 376 | 沉砂池行车 | LX3t-6.5m |  |
| 377 | 鼓风机房行车 | LX5t-9m-9m |  |
| 378 | 回流泵房电动单梁起重机 | CD5t-12m |  |
| 379 | 出水泵房行车 | LD5t-9.5m |  |
| 380 | 鼓风机房1#变压器 | SCB10-1600/10 |  |
| 381 | 鼓风机房2#变压器 | SCB10-1600/10 |  |
| 382 | 出水泵房3#变压器 | SCB10-400/10 |  |
| 383 | 出水泵房4#变压器 | SCB10-400/10 |  |
| 384 | 1号混凝沉淀池进水闸门 | BGZ-1000×700 |  |
| 385 | 1号混凝沉淀池超越阀门 | PQs347Y-700Q |  |
| 386 | 1号混凝池1号搅拌器 | AFG.15.6.39.5.0A |  |
| 387 | 1号絮凝池1号搅拌器 | AFG.5.55.339.5.0B |  |
| 388 | 1号絮凝池2号搅拌器 | AFG.5.74.38.4.0B |  |
| 389 | 1号絮凝池3号搅拌器 | AFG.15.15.41.5.B |  |
| 390 | 1号剩余污泥池1号剩余污泥泵 | SLI.5.65.30.2.50D.B |  |
| 391 | 1号剩余污泥池2号剩余污泥泵 | SLI.5.65.30.2.50D.B |  |
| 392 | 1号剩余污泥池1号内回流泵 | SRP.16.30.745.08.5.0A |  |
| 393 | 1号剩余污泥池2号内回流泵 | SRP.16.30.745.08.5.0A |  |
| 394 | 1号剩余污泥池1号搅拌器 | AMG.15.55.339.5.0B |  |
| 395 | 1号混凝沉淀池1号吸泥机 | GNJ-20 |  |
| 396 | 1号剩余污泥池回泥阀门 | BGZ-300 |  |
| 397 | 1号混凝沉淀池放空阀 | PQs347Y-3000Q |  |
| 398 | 1号混凝沉淀池出水阀门 | PQs347Y-900Q |  |
| 399 | 2号混凝沉淀池进水闸门 | BGZ-1000×700 |  |
| 400 | 2号混凝沉淀池超越阀门 | PQs347Y-700Q |  |
| 401 | 2号混凝池1号搅拌器 | AFG.15.6.39.5.0A |  |
| 402 | 2号絮凝池1号搅拌器 | AFG.5.55.339.5.0B |  |
| 403 | 2号絮凝池2号搅拌器 | AFG.5.74.38.4.0B |  |
| 404 | 2号絮凝池3号搅拌器 | AFG.15.15.41.5.B |  |
| 405 | 2号剩余污泥池1号剩余污泥泵 | SLI.5.65.30.2.50D.B |  |
| 406 | 2号剩余污泥池2号剩余污泥泵 | SLI.5.65.30.2.50D.B |  |
| 407 | 2号剩余污泥池1号内回流泵 | SRP.16.30.745.08.5.0A |  |
| 408 | 2号剩余污泥池2号内回流泵 | SRP.16.30.745.08.5.0A |  |
| 409 | 2号剩余污泥池1号搅拌器 | AMG.15.55.339.5.0B |  |
| 410 | 2号混凝沉淀池1号吸泥机 | GNJ-20 |  |
| 411 | 2号剩余污泥池回泥阀门 | BGZ-300 |  |
| 412 | 2号混凝沉淀池放空阀 | PQs347Y-3000Q |  |
| 413 | 2号混凝沉淀池出水阀门 | PQs347Y-900Q |  |
| 414 | 1号转盘滤池反冲洗系统 | ADFSC-54*12E-PC |  |
| 415 | 2号转盘滤池反冲洗系统 | ADFSC-54*12E-PC |  |
| 416 | 3号转盘滤池反冲洗系统 | ADFSC-54*12E-PC |  |
| 417 | 4号转盘滤池反冲洗系统 | ADFSC-54*12E-PC |  |
| 418 | 5号转盘滤池反冲洗系统 | ADFSC-54*12E-PC |  |
| 419 | 6号转盘滤池反冲洗系统 | ADFSC-54*12E-PC |  |
| 420 | 1号滤池进水阀门 | ZD450 |  |
| 421 | 2号滤池进水阀门 | ZD450 |  |
| 422 | 3号滤池进水阀门 | ZD450 |  |
| 423 | 4号滤池进水阀门 | ZD450 |  |
| 424 | 5号滤池进水阀门 | ZD450 |  |
| 425 | 6号滤池进水阀门 | ZD450 |  |
| 426 | 滤池总出水闸门 | BGZ-1200×1200 |  |
| 427 | 滤池超越闸门 | BGZ-900×900 |  |
| 428 | 一级A总出水阀门 | PQs347Y-1200Q |  |
| 429 | PAM自动制药装置 | Ultromat ®C1000 |  |
| 430 | 1号PAM加药螺杆泵 | MD05-6LT |  |
| 431 | 2号PAM加药螺杆泵 | MD05-6LT |  |
| 432 | 3号PAM加药螺杆泵 | MD05-6LT |  |
| 433 | 1号PAM二次稀释装置 | VSC10000 |  |
| 434 | 2号PAM二次稀释装置 | VSC10000 |  |
| 435 | 1号PAC进药离心泵 | G30-25-2P |  |
| 436 | 2号PAC进药离心泵 | G30-25-2P |  |
| 437 | 1号PAC配药搅拌器 | ZJ-1200 |  |
| 438 | 2号PAC配药搅拌器 | ZJ-1200 |  |
| 439 | 1号PAC加药计量泵 | Sigma/2-300 |  |
| 440 | 2号PAC加药计量泵 | Sigma/2-300 |  |
| 441 | 3号PAC加药计量泵 | Sigma/2-300 |  |

# 附件5环境应急处置及救援资源一览表

表F5-1  应急救援装备、设备、器材、物资统计表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频探头 | 22 | 个 | 厂区 |
| 2 | 报警器 | 12 | 个 | 厂区 |
| 3 | 口罩 | 20 | 个 | 仓库未购 |
| 4 | 应急照明灯 | 4 | 盏 | 仓库未购 |
| 5 | 橡胶耐酸手套 | 10 | 付 | 仓库未购 |
| 6 | 淋洗器 | 1 | 个 | 脱水机房 |
| 7 | 洗眼器 | 3 | 个 | 加氯间2，加药间1 |
| 8 | 氧气呼吸器 | 4 | 个 | 仓库 |
| 9 | 消防栓 |  | 个 | 厂区 |
| 10 | 防毒面具 | 6 | 个 | 仓库 |
| 11 | 灭火器 | 37 | 个 | 厂区 |
| 12 | 雨衣 | 10 | 套 | 仓库 |
| 13 | 警示牌 | 4 | 个 | 仓库 |
| 14 | 警铃 | 1 | 个 | 仓库 |
| 15 | 对讲机 | 4 | 个 | 中控 |
| 16 | 化学安全防护眼镜 | 4 | 个 | 仓库 |
| 17 | 防腐工作服 | 4 | 套 | 仓库 |
| 18 | 防静电工作服 | 2 | 个 | 仓库 |
| 19 | 氧气袋 | 4 | 个 | 仓库 |
| 20 | 铁锹 | 6 | 个 | 仓库 |
| 21 | 沙袋 | 50 | 个 | 仓库 |
| 22 | 风向标 | 1 | 个 | 仓库 |
| 23 | 污泥膨胀投加药品（漂白粉） | 50 | Kg | 仓库 |
| 24 | 硫化氢气体检测仪 | 1 | 个 | 仓库 |
| 25 | COD（GR）监测药品及仪器 |  |  |  |

# 附件6应急救援人员一览表

表F6-1内部救援人员

| 序号 | 姓名 | 应急职责 |
| --- | --- | --- |
|  | 严小明 | 总指挥 |
|  | 邹超 | 现场指挥 |
|  | 王杨 | 抢险救援组组长 |
|  | 刘岩 | 警戒疏散组组长 |
|  | 王正勇 | 环境保卫组组长 |
|  | 唐炽峰 | 设备抢修组组长 |

表F6-2政府及相关部门联络表

| 序号 | 部 门 | 联 系 电 话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南京环保局市值班室 | 12369 |
| 2 | 南京浦口区环保局 | 58886224（节假日、周末) 58884226（工作日） |
| 3 | 浦口区消防大队 | 58140690 |
| 4 | 浦口公安交警大队 | 585272868 |
| 5 | 火警 | 119 |
| 6 | 急救 | 120 |
| 7 | 电力报修 | 95598 |
| 8 | 供水报修 | 58282451 |
| 9 | 南京市浦口区中心医院 （急诊中心） | 58532999 |

# 附件7 环评批复

# 附件8 内部评审报告

南京公用水务有限公司桥北污水处理厂突发环境事件应急预案

内部评审报告

一、评审时间：2017年 月 日

二、评审人员：

三、评审说明：

公司评审人员对编制的《南京公用水务有限公司桥北污水处理厂突发环境事件应急预案》严格按照评审程序开展评审。

1、听取编制小组简述企业基本概况、预案制定背景、应急预案的主要内容、应急演练情况、应对措施、应急设施的设置等情况，公司评审人员深入到处理区进行实地评估，查看了重点危险源、突发环境事件应急处理处置设施配置和分布及污染治理设施运作情况；

2、对周边企业进行了细致的询访，请他们提出了相关的建议，建立了应急情况下相互协助和沟通的平台。

3、评审人员在污水处理区抽查了4名操作人员并进行了交流，了解作业人员对特种设备操作的熟练程度及处置突发事件的能力。

4、评审人员听取了编制小组的基本情况和经过现场讯访，就预案书面审查和现场检查中发现的问题，与预案编写人员进行交流，并形成《评审结论》。

评审结论：

1、预案的编制符合《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》的要求，法律依据充分，内容全面具体，基本与国家及江苏省的预案协调统一。

2、预案的组织指挥体系合理，成立了以厂长为应急总指挥，各部门负责人和技术人员为主的应急指挥部，体现了上下协同配合的应急救援机制，有利于应急指挥工作的顺利开展；预案编制有序，突出重点，职责明确，为公司规范、有序、高效地处理突发环境事件提高了保障能力。

3、预案对存在的环境风险情况进行了详细的调查、分析，确定了空气、水等主要环境保护目标，在此基础上识别出生产、使用、储运过程中潜在的危险源，并确定厂区无重大危险源。

制定的应急措施合理可行，覆盖面广，比较周到地考虑了突发环境事件所涉及的类型，既包括一般环境事件的处理，又包括重大环境事故的应急处置，具有较强的现实指导作用。

4、改进建议：结合公司的实际情况适当增加调整应急人员、加强对一些重要管道的维护。

综上所述，评审人员一致同意该预案通过评审，可用于应急演练的依据，同时请预案编制小组根据改进建议进行修改完善后，及时报送上级环保部门评审、备案。

# 附件9 外部评审报告

南京公用水务有限公司桥北污水处理厂

突发环境事件应急预案

专家意见

《南京公用水务有限公司桥北污水处理厂突发环境事件应急预案》（以下简称《预案》）已审阅，函审意见如下：

一、《预案》基本符合《国家突发环境事件应急预案管理暂行办法》及《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（企事业单位版）的总体要求，经进一步完善后，予以备案登记。

二、《预案》完善、细化时，注意以下内容：

1、补充完善编制说明、编制依据，

2、依据国家、省、市有关环境应急管理工作的规定，细化、明确应急预案的事故类型、分级响应级别、环境应急能力、监测等内容，包括发生Ⅰ级事件时请求外部力量救援的相关内容。突出针对性、适用性与可操作性，

3、进一步识别风险源项。完善次生/伴生的环境风险预案，进一步完善应急预案体系、程序、内容、应急设施与后期处置要求。提出针对性的风险防范工程措施，

4、补充完善附图附件。

# 附件10 修改清单

1、补充完善编制说明、编制依据，见P1-2；

2、依据国家、省、市有关环境应急管理工作的规定，细化、明确应急预案的事故类型、分级响应级别、环境应急能力、监测等内容，包括发生Ⅰ级事件时请求外部力量救援的相关内容。突出针对性、适用性与可操作性，见P27-29；

3、进一步识别风险源项。完善次生/伴生的环境风险预案，进一步完善应急预案体系、程序、内容、应急设施与后期处置要求。提出针对性的风险防范工程措施，见P49-51；

4、补充完善附图附件，见附图附件。

# Text boxes

南京市浦口区突发环境事件应急预案

突发环境事件综合应急预案

专项应急预案

总指挥

抢险救援组组长

环保组组长

设备抢修组组长

警戒疏散组组长

浦口区环保局

公司应急指挥中心

现场应急指挥部

各应急工作组

图例

信息流

指挥命令

应急指挥信息流向示意图

事故发生

接警

警情判别

响应级别

救援行动

事态控制

应急恢复

应急结束

信息反馈

报警

应急启动

应急人员到位

信息网络开通

应急物资调配

现场指挥到位

扩大应急

申请救援

现场监测

人员疏散

医疗救护

警戒与交通管制

工程抢险

人员救助

环境保护

专家支持

总结评审

现场清理

解除警戒

善后处理

事故调查